066000000000000132000000000000000
11
21
F0110030001
9[........................................................]0110
€Bezugsquelle-fuer-den-SWB16-16-Bit-Adapter:
-------------------------------------------
-
Es-gibt-drei-verschiedene-16Bit-Adapter,-JP40,-JP44-und-40TO44.-JP40-
dient-zum--Bearbeiten-von-16Bit-EPROMs-in-40poligem-DIL-Gehaeuse-mit-dem-
Junior-Prommer.--Auf-JP40-kann-fuer-EPROMs-in-44poligem-PLCC-Gehaeuse-
der-40TO44,-ein-reiner--"Gehaeuseformadapter",-aufgesetzt-werden.-Der-
40TO44-ermoeglicht-das--Programmieren-von-44poligen-PLCC-EPROMs-auf-
Geraeten,-die-fuer-40polige-DIL--EPROMs-vorgesehen-sind.-Er-ist-also-
nicht-nur-fuer-den-JP40,-sondern-z.B.-auch--auf-dem-ALL03A-und-ALL07-
anwendbar.-Der-JP44-vereint-JP40-und-40TO44,--ermoeglicht-aber-nicht-das-
Bearbeiten-von-40poligen-DIL-EPROMs-sondern--ausschliesslich-das-Bear
beiten-der-44poligen-PLCC-EPROMs.-Ein-Adapter-fuer-den--JP44-auf-40polig-
ist-NICHT-geplant.

Die-Bauplaene-zu-den-drei-16Bit-Adaptern-liegen-als-File-JP40_FRE.LZH-in--
diversen-Mailboxen,-auf-jeden-Fall-in-der-Maus-Berlin-(030-6246510)-und--
wahrscheinlich-auch-in-der-Maus-@HL-(0451-394722).-Auf-dem-Postweg-kann-
man--die-Bauplaene-auf-Disk-von-Harun-Scheutzow-bei-Einsendung-einer-
formatierten--3.5"-Diskette-und-eines-frankierten-Rueckumschlags-bekom
men-(oder-alternativ--10DM-Schein-oder-Scheck).
-
Die-fertigen-Adapter-und-zweiseitig-durchkontaktierte-Platinen-fuer-den--
Selbstbau-der-Adapter-gibt-es-bei:

SMAIL:
Harun-Scheutzow-
Dresdener-Strasse-83-
D-10179-Berlin-
EMAIL:
Harun-Scheutzow-@B-        (Mausnet)-
Harun_Scheutzow@B.maus.de- (Internet)-
-