066000000000000132000000000000000
11
21
F0110030001
9[........................................................]0110
€Anleitung-zu-ROMMIX.TTP-(C)-1992-Michael-Schwingen-
-
ROMMIX-ist-Shareware-und-gehoert-zum-Pinatubo-Paket.-ROMMIX-darf-nur-
zusammen--mit-Pinatubo-weitergegeben-werden,-die-Registrierung-erfolgt-
automatisch--zusammen-mit-Pinatubo---genaues-dazu-steht-in-der-
Anleitung-zu-Pinatubo.-Wer--ROMMIX-unabhaengig-von-Pinatubo-benutzen-
moechte,-kann-ROMMIX-durch-eine-Spende--in-beliebiger-Hoehe-registrie
ren.
-
ROMMIX-dient-dazu,-Eprom-Dateien-zusammen--und--auseinanderzuwuerfeln,-
z.B.-um-Betriebssystem-Eproms-zu-brennen,-bei--denen-in-6-Eproms-vom-Typ-
27512-2-verschiedene--Betriebssystemversionen-enthalten-sind,-die-ueber-
die-oberste--Adressleitung-umgeschaltet-werden,-oder-um-ein-Brennfile-
auf-mehrere--Dateien-fuer-kleinere-Eproms-aufzuteilen-etc..
              
-
ROMMIX.TTP-wird-mit-einem-Parameter-aufgerufen:-der-Kommandodatei.
-
In-der-Beschreibung-der-Befehle-gelten-folgende-Vereinbarungen:
--eine-Adress--oder-Laengenangabe-kann-in-folgenden-Formaten--
angegeben-werden:
$xxxxxx- mit-  xxxxxx-=-Hexadezimalzahl-
&oooooo- mit-  oooooo-=-Oktalzahl-
nnnnnnn- mit- nnnnnnn-=-Dezimalzahl-
An-alle-Zahlenformate-kann-ein-'k'-angehaengt-werden,-dann-wird--
die-Angabe-mit-1024-multipliziert.
-
--eine-Modusangabe-legt-fest,-welche-Bytes-in-der-Datei-/-im-Puffer--
bearbeitet-werden.-Es-stehen-folgende-Modi-zur-Verfuegung:
all-            =-alle-Bytes-
even-oder-high- =-jedes-2.-Byte,-beginnend-mit-Offset-0-
odd-oder-low-   =-jedes-2.-Byte,-beginnend-mit-Offset-1-
ee-             =-jedes-4.-Byte,-beginnend-mit-Offset-0-
oe-             =-jedes-4.-Byte,-beginnend-mit-Offset-1-
eo-             =-jedes-4.-Byte,-beginnend-mit-Offset-2-
oo-             =-jedes-4.-Byte,-beginnend-mit-Offset-3-
-
Ausserdem-kann-der-Modus-in-der-Form-a+b-angegeben-werden,-dabei--
ist-b-der-Offset-am-Anfang-und-a-der-Abstand-zwischen-2-Bytes,--
'eo'-entspricht-z.B.-der-Angabe-'4+2'.-Damit-kann-man-z.B.--
problemlos-Dateien-fuer-64-Bit-Prozessoren-(8+0-bis-8+7)-bearbeiten.
-
--ein-Dateiname-wird-ohne-Anfuehrungszeichen-etc.-angegeben-
-
--die-Parameter-der-Befehle-werden-durch-Leerzeichen-voneinander--
getrennt-
-
In-der-Kommandodatei-sind-folgende-Befehle-erlaubt:
-
#-blabla-
Kommentar,-wird-ignoriert-
-
bufsize-n-
Hiermit-wird-ein-Puffer-der-Groesse-n-angelegt.-Es-koennen-spaeter--
maximal-Dateien-mit-dieser-Laenge-geladen-werden.-Dieser-Befehl--
sollte-einmal-am-Anfang-der-Kommandodatei-stehen.
-
chdir-verzeichnis-
Wechselt-in-das-angegebene-Verzeichnis,-so-erspart-man-sich,-bei--
allen-Lade--und-Speicheranweisungen-den-kompletten-Pfad-anzugeben.
-





€load-filename-startadr-laenge-modus-->-pufferstart-puffermodus-
Aus-der-angegebenen-Datei-werden-'laenge'-Bytes-gelesen,-beginnend--
bei-'startadr',-dabei-wird-der-Modus-beachtet.-Die-Daten-werden-ab--
der-angegebenen-Adresse-mit-dem-angegebenen-Modus-im-Puffer--abge
legt.
Die-Angaben-'startadr'-und-'laenge'-sind-unabhaengig-vom-Modus,--
load-rom.img-32k-8k-odd-->-16k-eo-
laedt-wirklich-8192-Bytes-aus-der-Datei,-beginnend-ab-Adresse-32769--
(Offset-1-wegen-odd),-die-Bytes-werden-im-2er-Abstand-aus-der--Datei-
gelesen,-das-letzte-gelesene-Byte-ist-also-Byte-49151-in-der--Datei.-
Die-gelesenen-Bytes-werden-ab-Adresse-16386-(Offset-2-wegen--eo)-im-
Puffer-abgelegt,-mit-einem-Abstand-von-jeweils-4-Bytes.
-
save-filename-laenge-<--pufferstart-puffermodus-
Die-per-'pufferstart',-'laenge'-und-'puffermodus'-ausgewaehlten--
Bytes-werden-hintereinander-in-die-Datei-geschrieben.-Die-Datei--ist-
also-genau-'laenge'-Bytes-gross.
-
-
meine-Adresse:
---------------
Michael-Schwingen-
Ahornstrasse-36-
52074-Aachen-
Germany-
-
eMail:
MausNet:- Michael-Schwingen-@-AC3-
UUCP:-    rincewind@discworld.oche.de-
(fuer-Mails->>20K):
michaels@pool.informatik.rwth-aachen.de-
-
-
Bankverbindung:
Raiffeisenbank-Erp-Ahrem-eG-
BLZ-370-692-50-
Kto-Nr.-170-159-401-7-
50374-Erftstadt-