======================================= 
              Dokumentation zu ORSpread (Version 2.0) 
              =======================================


 
Inhalt : 1. Einf�hrung
         2. Implementationsbeschreibung u. -beschr„nkungen 
         3. Problemtypen
            3.1 Linearoptimierung
                3.1.1 Beispiel (aus M�ller-Merbach : "Operations Re-
                      search)
            3.2 Netzpl„ne
            3.3 K�rzeste Wege
         4. ORSpread Benutzung
            4.1 Men�s
            4.2 Tastatur und Maus




1  Einf�hrung 
=============

   ORSpread  (Operations  Research  Spread Sheet)  ist  ein  Programm, 
dessen Benutzeroberfl„che sich an Spread Sheet-Programmen  orientiert, 
dessen  F„higkeit aber nicht in der Kalkulation sondern in der  L”sung 
von Standard-OR-Problemen liegt.

   Es  werden  L”sungsmodule f�r 3  verschiedene  Standard-OR-Probleme 
angeboten :

   a. L”sung  von  Linearoptimierungsproblemen  durch  die  Simplexme-  
      thode.  Damit  auch  implizit zur  L”sung  linearer  Gleichungs-  
      systeme geeignet.

   b. Berechnung von Netzpl„nen mit der Critical-Path-Method.

   c. Berechnung  der k�rzesten Entfernungen und Wege zwischen   allen 
      Knoten eines bewerteten Graphen mit dem Tripelalgorithmus. 


 
2  Implementationsbeschreibung u. -beschr„nkungen 
=================================================

   a. Rechengenauigkeit  und  Zahlenbereich   
          Es werden 8-Byte-LONGREALs mit einer  16-stelligen  Genauig-  
      keit  verwendet.  Der Zahlenbereich ist damit  ausreichend  grož  
      auf [-1.0E+305,1.0E+305] dimensioniert.  Alle Zahlen im  Bereich 
      [-1.0E-13,1.0E-13] werden als 0 interpretiert.   

   b. Tabellengr”že und Speicherverwaltung  
         Der  Speicherplatz f�r die Matrix wird  dynamisch  verwaltet. 
      Lediglich  die Vektoren B, C, Lsg, T, FrB, SpB, FrE, SpE und die 
      Spaltennamen,  Relationszeichen  und Bemerkungen  werden in sta-
      tischen Strukturen gespeichert.  
         Zur  Zeit  werden  Matrizen bis zu einer  Gr”že  von  500x500  
      akzeptiert,  wobei aber nicht unbedingt alle theoretisch verf�g-
      baren  500 * 500 = 250000 Tabellenfelder, sondern - bei einem  1  
      MegaByte-Rechner  -  nur ca.  30000 Felder  tats„chlich  genutzt  
      werden  k”nnen.  Bei  solch  grožen  Problemen sind die Matrizen 
      allerdings ohnehin nur sehr sp„rlich besetzt (< 10%), so daž der
      Speicherplatz kein Engpaž werden sollte.


 
3  Problemtypen 
===============

   Diese  kleine  Dokumentation  kann nat�rlich  keinesfalls  ein  OR-
Lehrbuch ersetzen. Es werden lediglich die wichtigsten Stichworte kurz 
angerissen  und ein erkl„rendes Linearoptimierungs-Beispiel gegeben. 
   F�r  ausf�hrlichere  Informationen  muž an dieser  Stelle  auf  die 
Literatur  (z.B.  M�ller-Merbach :  "Operations  Research")  verwiesen 
werden.



3.1  Linearoptimierung 
----------------------

   Linearoptimierungsprobleme sind durch eine, unter gewissen linearen 
Nebenbedingungen  (NB) zu optimierende  (maximierende  bzw.  minimier-
ende), Zielfunktion (ZF) charakterisiert. 
   Die NB und die ZF sind hierbei Funktionen in den Strukturvariablen, 
an deren optimalen Werten der Benutzer haupts„chlich interessiert ist.
Man unterscheidet hierbei zwischen Variablen,  die der  Nichtnegativi-
t„tsbedingung (NNB) unterworfen sind,  und solchen,  die auch  negativ 
werden  d�rfen  also bez�glich des Vorzeichens frei  sind  (freie  Va-
riable).  Restriktionen  der Form Xi >= 0 werden also  nicht  explizit 
eingef�hrt, sondern auf Grund des Variablentyps implizit definiert.

   Neben diesen vom Benutzer eingef�hrten Strukturvariablen existieren 
weitere  - durch den L”sungsalgorithmus bedingte  -  Schlupfvariablen, 
deren Optimalwerte im Rahmen der Berechnung ebenfalls bestimmt  werden 
und  so  (f�r  den versierteren  Anwender)  zus„tzliche  Informationen 
liefern. 

   ORSpread  erlaubt die Formulierung solcher Probleme in der  benutz-
erfreundlichen (Un)gleichungsschreibweise (anstatt in der fehleranf„l-
ligeren  Simplextableauform,  bei der der Anwender h„ufig  im  Zweifel 
ist, welches Vorzeichen die Koeffizienten nun haben m�ssen).  
   Hierbei wird f�r jede Variable eine Spalte und f�r jede Restriktion 
(NB) eine Zeile  zur Verf�gung gestellt.  Zwei weitere Spalten (B  und 
Rel)  enthalten die absoluten Glieder bzw.  die  Relationszeichen  der 
(Un)gleichungen. 
   Aužerdem  kann zu jeder Restriktion eine Bemerkung -  bei  gr”žeren 
Problemen  unverzichtbar - gespeichert werden,  die  gleichzeitig  als 
Name f�r die zugeh”rige Schlupfvariable interpretiert werden kann. Die 
C-Zeile schliežlich  repr„sentiert die Koeffizienten der ZF.   

   Nachdem  die Berechnung erfolgt ist,  wird die L”sungszeile an  das 
Tableau  angeh„ngt.  Fette  Werte  stehen  f�r  die  Optimalwerte  der 
Basisvariablen (BV),  helle Werte f�r die Schattenpreise der  Nichtba-
sisvariablen (NBV).  
   Allerdings darf das so entstandene Tableau NICHT mehr als Ungleich-
ungssystem in den Strukturvariablen aufgefažt werden. Vielmehr enth„lt 
es  nun die Koeffizienten des Simplextableaus.  Die  R„nderung  dieses 
Tableaus  (Spalten-  und Zeilenbezeichnungen) ist  aber  aufgrund  der 
vielen Positionsvertauschungen von Variablen (Basis/Nichtbasis-Tausch) 
w„hrend der Optimierung nicht mehr zutreffend.  Diese Darstellungsform 
wurde dennoch gew„hlt,  um es dem Benutzer zu erleichtern,  die vorher 
in  einer  bestimmten  Reihenfolge  definierten  Variablen  mit  deren 
Optimalwerten leicht wiederzufinden.  šberdies sind die  Koeffizienten 
der L”sungsatrix f�r den Anwender nicht �berm„žig interessant. 

   šber die Option L”sung drucken erh„lt man neben den Werten f�r  die 
Strukturvariablen  auch die Werte der Schlupfvariablen,  die  f�r  die 
Interpretation der L”sung sehr hilfreich seien k”nnen.

   Wenn  man  nur wissen m”chte ob und  wie  ein  (Un)gleichungssystem 
l”sbar ist,  ohne jedoch eine ZF optimieren zu wollen, so kann man die 
ZF  einfach  ignorieren (alle Koeffizienten in der C-Zeile auf  0  be-
lassen). 

   F�r reine lineare Gleichungsysteme sind alle Variablen als frei  zu 
deklarieren und alle Relationszeichen auf "=" zu setzen. Die Zielfunk-
tion  wird hier ebenfalls ignoriert. 

   Es  kann  nat�rlich auch  vorkommen,  daž  das  (Un)gleichungsystem 
widerspr�chlich ist, redundante Gleichungen existieren, nicht gen�gend 
Restriktionen (z.B.  unterbestimmtes Gleichungssystem) vorhanden  sind 
oder  die  Zielfunktion unbeschr„nkt ist.  In diesen  F„llen  muž  der 
L”sungsversuch vorzeitig abgebrochen werden. Aus dem letzten Zwischen-
tableau  ist  es  aber  eventuell f�r  den  ge�bten  Anwender  m”glich 
herauszufinden,  warum keine zul„ssige (und schon gar keine  optimale) 
L”sung gefunden werden konnte.


3.1.1  Beispiel
---------------
   Ein Betrieb fertigt zwei Produkte P1 und P2,  die beim Verkauf (pro 
St�ck) einen Deckungsbeitrag (Erl”s - Kosten) von 300 DM bzw.  500  DM 
erbringen. Allerdings fallen auch Fixkosten in H”he von 36000 DM an. 
   F�r die Produktion stehen drei Maschinen A,  B und C zur Verf�gung. 
Um  ein St�ck vom Typ P1 herzustellen,  m�ssen A und B je eine  Stunde 
benutzt werden.  Zur Fertigung eines St�cks vom Typ P2 sind auf A :  2 
Stunden, B : 1 Stunde und C : 3 Stunden n”tig. 
   Die Maschinenlaufzeiten sind allerdings begrenzt und zwar auf : A : 
170 Stunden,  B :  150 Stunden und C :  180 Stunden.  Gesucht ist  das 
gewinnmaximale Produktionsprogramm.

   Formulierung als Ungleichungssystem in den Strukturvariablen P1, P2 
deren  Optimalwerte  (optimale  Ausbringungsmenge  der   Produkttypen) 
gesucht  werden,  wobei  sich als Zielwert der  Gesamtgewinn  aus  dem 
Verkauf dieser gefertigten Produkte ergibt :

       1 * P1 +   2 * P2 <=  170         (Bem.: Maschine A) 
       1 * P1 +   1 * P2 <=  150         (Bem.: Maschine B)
       0 * P1 +   3 * P2 <=  180         (Bem.: Maschine C)
     300 * P1 + 500 * P2 - 36000 --> max (Bem.: ZF = Gewinn)
           P1            >=   0          (Bem.: implizite NNB)
                      P2 >=   0          (Bem.: implizite NNB)  

   Neben  P1  und P2 entsteht pro NB eine  Schlupfvariable,  also  die 
Schlupfvariablen A,  B und C mit der folgenden Semantik. Die Werte von 
A,  B  und  C geben die Leerlaufzeit (Stillstandzeit)  der  jeweiligen 
Maschinen an.  Ist die Stillstandzeit = 0,  so wird die Maschine  voll 
ausgelastet.

L”sung des Problems :

  Struktur/[Schlupf]-Variable |  optimaler Wert  |   Schattenpreis  
------------------------------+------------------+------------------
        P1                    |     130.00000000 |
        P2                    |      20.00000000 |
[  1]   A                     |                  |    -200.00000000 
[  2]   B                     |                  |    -100.00000000 
[  3]   C                     |     120.00000000 |
        Zielwert              |   13000.00000000 |

   Wenn 130 St�ck vom Typ 1 und 20 St�ck vom Typ 2 hergestellt werden, 
so  erzielen  wir einen (optimalen = maximalen) Gewinn von  13000  DM. 
Hierbei  werden  die Maschinen A und B voll ausgelastet  (Wert  =  0). 
Lediglich  die  Maschine  C  steht 120  von  180  Stunden  still.  Die 
Schattenpreise sagen aus,  daž sich der Gewinn f�r jede Stunde,  die A 
(B) weniger l„uft, um 200 DM (100 DM) verringert (negatives Vorzeichen 
der Schattenpreise).  F�r jede zus„tzliche Fertigungsstunde auf A  (B) 
[z.B.  durch šberstunden] w�rde sich der Gewinn dagegen um 200 DM (100 
DM) erh”hen. 



3.2  Netzpl„ne
--------------

   Netzpl„ne sind Graphen, deren Knoten mit der Dauer der assoziierten 
T„tigkeit (Job) beschriftet sind,  deren Kanten   aber keine Beschrif-
tung  tragen,  sondern  nur wichtig ist ob eine Kante  existiert  oder 
nicht.  Hierbei bedeutet eine Kante vom Knoten v zum Knoten w, daž der 
Job v vor dem Job w ausgef�hrt werden muž oder anders ausgedr�ckt :  w 
kann erst dann begonnen werden wenn v beendet ist.  Man ist nun an der 
k�rzesten Gesamtprojektdauer (unter Ausnutzung einer m”glichst  grožen 
Parallelit„t  der  Jobausf�hrungen) sowie der daf�r  notwendigen  bzw. 
ausreichenden Anfangszeitpunkte der einzelnen Jobs interessiert.

   In  ORSpread wird f�r jeden Knoten eine Zeile und eine Spalte  (mit 
der gleichen Nummer) reserviert.  So erh„lt man also eine  Adjazenzma-
trix,  in der die i-te Zeile die Adjazenzliste und die i-te Spalte die 
Inzidenzliste des i-ten Knotens darstellt. Ein Kante von i nach j wird 
also  in  das Feld [i,j],  ein Kante von j nach i in  das  Feld  [j,i] 
eingetragen.  Eintr„ge  in  der Hauptdiagonalen (Kante von i  nach  i) 
werden nicht zugelassen,  da diese einen Widerspruch bedeuten und  zur 
Unl”sbarkeit des Problems f�hren. Gr”žere Zykel (z.B.: i --> j --> k -
->  i)  werden  erst w„hrend der Berechnung erkannt  (und  f�hren  zum 
Abbruch derselben).
   In der T-Zeile werden die Jobdauern notiert.

   Nach  erfolgreicher  Beendigung der Rechnung werden  die  gesuchten 
L”sungsspalten an das Tableau angeh„ngt. 



3.3  K�rzeste Wege
------------------

   F�r einen gerichteten/ungerichteten/gemischten Graphen, dessen Kan-
ten mit ihrer jeweiligen L„nge beschriftet sind, werden alle k�rzesten 
Wege (von jedem Knoten i zu jedem anderen Knoten j)  gesucht.  Hierbei 
wird unterstellt daž alle Kanten der Form i --> i L„nge 0 haben  (bzw. 
diese Kanten nicht existieren).

   Wie bei den Netzpl„nen wird auch hier die Adjazenzmatrixdarstellung 
benutzt.  Ein Eintrag von 17.42 in der i-ten Zeile und j-ten    Spalte 
bedeutet  also,  daž eine Kante vom Knoten i zum   Knoten j mit  L„nge 
17.42 existiert. 

  Nach  Berechnung der k�rzesten Wege stellen die  Matrixeintr„ge  die 
L„nge dieser gefundenen Wege dar. Da diese Wege jedoch i.a. �ber einen 
oder mehrere Zwischenknoten verlaufen,  k”nnen sie in der Matrix nicht 
repr„sentiert  werden,  sondern  m�ssen mit  Hilfe  einer  gesonderten 
Ausgaberoutine ('L”sung drucken') dargestellt werden.  Hierbei  werden 
der Start- und Ziel-Knoten mit der Gesamtentfernung sowie alle auf dem 
k�rzesten  Weg liegenden Pfad-(Zwischen)-Knoten mit den  Einzelentfer-
nungen aufgelistet. 

   Enth„lt  der Graph mindestens einen Zykls negativer L„nge,  so  ist 
die Fragestellung nach k�rzesten Wegen nicht mehr sinnvoll.  In diesem 
Fall muž die Rechnung vorzeitig abgebrochen werden.



4  ORSpread Benutzung
=====================


4.1  Men�s
----------

DESK
   ORSPREAD-INFO
         Informationen  �ber  den  Autor,   die  Programmversion,  die 
      Matrixbelegung und Matrixrestkapazit„t sowie �ber den  aktuellen 
      Filenamen und die zuletzt ausgef�hrte Sicherungsoperation.
         [Bem.: Es k”nnen h”chstens Belegungen bis zu 65536 Matrixfel-
      dern angezeigt werden.  Alle weiteren Eintragungen in die Matrix 
      werden  zwar (genug RAM vorrausgesetzt)  ordnungsgem„ž  durchge-
      f�hrt, aber diese Informationszahl wird sich nicht erh”hen].

DATEI
   LADEN
         ORSpread-Datei in den Arbeitsspeicher laden, wobei der bishe-
      rige  Tableauinhalt verloren geht (eventuell erst nach  Best„ti-
      gung).  Der  Problemtyp  bzw.  ein falsches  Dateiformat  werden 
      automatisch erkannt.               
   SPEICHERN 
         Speichern des Tabelleninhaltes unter dem aktuellen Problemna-
      men (falls dieser bekannt ist; Ansonsten wie SPEICHERN ALS). 
   SPEICHERN ALS
         Speichern  des Tabelleninhaltes nach Auswahl des  Dateinamens 
      mit der Fileselektorbox.
   PROGRAMM BEENDEN 
         Beenden von ORSpread (eventuell erst nach Best„tigung).

PROBLEM
      Bei  den  3  folgenden Unterpunkten wird  (eventuell  erst  nach 
   Best„tigung) der Tableauinhalt gel”scht und anschliežend ein  neues 
   (leeres)  Problemtableau des gew„hlten  Problemtyps  initialisiert. 
   Hierbei  richten  sich :  
      -) die Tableaugr”že
      -) das Tableauformat (globale Spaltenbreite, Nachkommastellen)
      -) die Relationszeichen (bei  der Linearoptimierung) 
   und  
      -) die Variablen-/Knotennamen 
   nach den in FORMAT INSTALLATION gemachten Angaben.   
   LINEAROPTIMIERUNG 
         Linearoptimierungsproblem.
   KšRZESTE WEGE     
         K�rzeste Wege zwischen allen Graphknoten.
   NETZPLAN 
         Netzplanaufgabe.
   BERECHNUNG STARTEN
         Es wir versucht das aktuell editierte Problem zu l”sen. Zuvor 
      wird  der Benutzer allerdings gezwungen (nur zu  seinem  Besten) 
      das Tableau abzuspeichern [Ausnahme:  Seit der letzten Speicher-
      ung wurden keine Ver„nderungen durchgef�hrt], da die Feldinhalte 
      im  Laufe der Rechnung i.a.  �berschrieben werden und f�r  nach-
      tr„gliche Žnderungen nicht mehr zur Verf�gung st�nden.
 
EDIT
   TABLEAUGR™žE
         Nach Angabe der Zeilen- und Spaltenanzahl bzw.  der Graphkno-
      tenanzahl wird die aktuelle Tabelle am rechten bzw. unteren Rand 
      erweitert bzw. gek�rzt. 
         [Bem.:  Netzpl„ne  und K�rzeste Wege-Probleme stellen  (s.o.) 
      Graphen  dar und werden stets in einer  quadratischen  Adjazenz-
      matrix  repr„sentiert.  Deshalb kann und darf der  Benutzer  die 
      Zeilen- und Spaltenanzahl nicht getrennt spezifizieren.]  
         Je nach denen,  in FORMAT INSTALLATION gemachten Angaben �ber 
      die  Variablennamen  und das  Defaultrelationszeichen  (f�r  die 
      Linearoptimierung)  werden  die Namen und  Relationszeichen  bei 
      einer Erweiterung des Tableaus entsprechend automatisch gesetzt. 
      Somit kann man z.B.  ein Linearoptimierungstableau (mit 17 ó-NB, 
      11  ò-NB  und 9 Gleichungen schrittweise aufbauen  und  muž  die 
      Relationszeichen nicht per Hand eintragen.

      Die 6 folgenden Operationen sind vorwiegend f�r  Linearoptimier-
   ungsprobleme vorgesehen. Bei Auswahl dieser Men�punkte in einer der 
   beiden  anderen Problemstellungen kann es zu �berraschenden  -  auf 
   den  ersten Blick vermutet man wohl einen Programmfehler,  den  ich 
   aber mit gutem Gewissen abstreiten kann - Ergebnissen kommen. Daf�r 
   gibt es verschiedene Gr�nde :
      Bei  der  Linearoptimierung  haben  Zeilen  und  Spalten  v”llig 
   unterschiedliche  Bedeutungen.  Bei  den anderen  beiden  Problemen 
   geh”ren jedoch je eine Zeile und eine Spalte (mit gleicher  Nummer) 
   logisch zusammen,  da sie die Adjazenz- und Inzidenzliste des zugh. 
   Knotens darstellen. W„hrend man bei der Linearoptimierung z.B. zwei 
   Zeilen (Spalten) vertauschen kann ohne die Semantik des Tableaus zu 
   ver„ndern,  h„tte  dies  bei den Adjazenzmatrizen der  Graphen  nur 
   schwer  nachvollziehbare  (und sicherlich vom Benutzer  auch  nicht 
   gewollte) Konsequenzen. 
      Grunds„tzlich  werden  deshalb alle  Operationen,  die  bei  der 
   Linearoptimierung  die Wahl zwischen Zeile und Spalte  lassen,  bei 
   den  Graphproblemen sowohl auf die zugh.  Zeile als auch die  zugh. 
   Spalte   ausgef�hrt   (eine  unn”tige  Aufbl„hung   des   RSC-Files 
   [unterschiedliche Dialogboxen f�r die verschiedenen Probleme]  habe 
   ich  mir erspart und setze stattdessen die Kenntnis  des  Benutzers 
   �ber diese Vereinbarung vorraus)
      Aber - wie schon gesagt - kann selbst diese Art der  Befehlsaus-
   f�hrung zu �berraschenden Ergebnissen f�hren.
      Auch die Einschr„nkung,  daž die Hauptdiagonale bei  Adjazenzma-
   trizen leer bleibt,  kann z.B.  bei den Blockoperationen zu Verwir-
   rungen  und sogar Datenverlusten f�hren,  da Einf�gebefehle in  der 
   Hauptdiagonalen einfach ignoriert werden.  

   ZEILE/SPALTE EINFšGEN 
         Nach Angabe der Einf�geposition wird bei der  Linearoptimier-
      ung  die  entsprechende Zeile/Spalte - bei  den  anderen  beiden 
      Problemen sowohl die Zeile als auch die Spalte - eingef�gt.
   ZEILE/SPALTE L™SCHEN  
          Analoge Operation zu ZEILE/SPALTE EINFšGEN.
   BLOCK KOPIEREN
         Nach Definition des rechteckigen Quell- und Zielbereichs wird 
      der  Inhalt  der Quelle nach Ziel kopiert.  Ein  šberlappen  der 
      Bereiche ist hierbei nicht erlaubt,  da der Benutzer einen Block 
      duplizieren  m”chte  und  sich nicht ungewollt  einen  Teil  des 
      Blocks �berschreiben will. 
   BLOCK VERSCHIEBEN     
         Analogr Operation zu BLOCK KOPIEREN,  wobei die Quelle  nicht 
      kopiert  sondern  verschoben  wird  und  aužerdem  šberlappungen 
      der beiden Bl”cke erlaubt sind. 
   BLOCK FšLLEN          
         F�llen eines rechteckigen Bereichs mit einer reellen Zahl.
   ZEILE/SPALTE TAUSCHEN 
         Nach  Angabe  der beiden Nummern wird der Inhalt  der  beiden 
      Zeilen bzw. Spalten (bzw. sowohl Zeilen als auch Spalten bei den 
      Graphproblemen) ausgetauscht. 
   VARIABLEN BENENNEN
         Hiermit wird der Editiermodus gewechselt.  Der Cursor springt 
      in  die Zeile der Variablennamen,  die dann - wie  alle  anderen 
      Tableaufelder  auch - editiert werden  k”nnen.  Allerdings  sind 
      einige (im "normalen" Tableaueditiermodus zug„ngliche)  Funktio-
      nen,  die  bei der Editierung von Variablennamen unsinnig  w„ren 
      (z.B.: Block mit reeller Zahl f�llen), ausgeschaltet. 

FORMAT
   GLOBAL
         Festlegung des globalen Spaltenformates :
      -) Spaltenbreite  
      -) Nachkommastellenanzahl   (die  h”chstens  so  grož  wie   MIN 
         {13,Spaltenbreite-2} sein darf)
   LOKAL
         Lokales Format f�r die Spalte in der der Cursor steht.
   SPEZIELL
         -) Editiererleichterung f�r K�rzeste-Wege-Graphen. Alle nach-
      folgend eingetragenen Kanten werden als gerichtet bzw. ungerich-
      tet aufgefažt.  Lediglich Kanten mit negativer Entfernungsangabe 
      werden in jedem Fall als gerichtet aufgefažt, da eine entsprech-
      ende  ungerichtete  Kante zu einem Zyklus  negativer  L„nge  und 
      somit zur Unl”sbarkeit des Problems f�hren w�rde.
         -) Festlegung   der  Netzplanzeitensemantik.   Das   Programm 
      akzeptiert  entweder abstrakte reellwertige  Zeiteinheiten  (ZE) 
      oder echte ZE im Format W:T:H:M:S (d.h.: Wochen : Tage : Stunden 
      : Minuten : Sekunden), wobei jederzeit zwischen diesen beiden ZE 
      hin-  und hergeschaltet werden kann [allerdings geht  der  Nach-
      kommaanteil der abstrakten Werte bei der Umwandlung verloren].
          Bei  den echten ZE werden Eingaben bis zu echt  weniger  als 
      1000 Wochen akzeptiert.
   DARSTELLUNG
         Festlegung der Zeichendarstellungsgr”že,  wobei Werte im  Be-
      reich [4-12] zu flachen (aber relativ breiten) Zeichen, Werte im 
      Bereich [13-20] zu hohen (aber relativ schmalen) Zeichen f�hren. 
   INSTALLATION 
         Spezifikation einiger Parameter,  die f�r neue Probleme (vgl. 
      PROBLEM) bzw.  bei Tableauerweiterungen (vgl. EDIT, ZEILE/SPALTE 
      EINFšGEN)  als Defaultwerte dienen.  Diese Werte k”nnen auch  in 
      der Datei ORDEFAUL.INS gespeichert werden.

DRUCKEN
   TABLEAU-HARDCOPY
         Die gesamte Tabelle wird (in der aktuellen Darstellungsgr”že) 
      durch  Hardcopies  (zwei  St�ck  pro  Druckerseite)  zu   Papier 
      gebracht.  Diese  Hardcopies k”nnen z.B.  anschliežend zu  einer 
      grožen Tabelle zusammengeklebt werden.
   BILDSCHIRM-HARDCOPY 
         Es  wird nur eine Hardcopy des  aktuellen  Bildschirminhaltes 
      angefertigt.
   L™SUNG DRUCKEN      
         Ausgabe  der L”sung auf Drucker,  Diskette  oder  Bildschirm. 
      Hierbei  gibt  es  f�r  Linearoptimierungs-  und  K�rzeste-Wege-
      Probleme  mehr  Informationen,  als  in  der  Tableaudarstellung 
      angezeigt werden k”nnen.

DIALOG
   ERKLŽRENDE  MELDUNGEN 
         Ein Schalter,  der die Anzeige von erkl„renden Meldungen  an- 
      und ausschaltet.
   WARNUNGEN
         Ein Schalter,  der die Anzeige von Warnungen (vgl.  PROGRAMM-
      ENDE, PROBLEM, TABLEAUGR™žE etc.) an- und ausschaltet.
   FUNKTIONSTASTEN
         Es  erscheint eine Dialogbox,  in der die Belegung der  Funk-
      tionstasten F1,..,F9 ge„ndert werden kann.
   SOFORT EINFšGEN
         Ein  Schalter,  der  den  Dialog-Editier-Modus  steuert.  Bei 
      eingeschaltetem Schalter wird die Editierung eines Feldes sofort 
      nach  Dr�cken einer zul„ssigen Taste gestartet und  kann  sowohl 
      mit  den  Cursor-Tasten,  als  auch mit  'Return'  oder  'Enter' 
      beendet  werden.  Nur  in diesem Modus ist eine  Editierung  mit 
      Hilfe der Funktionstasten m”glich. 
         Im  anderen Fall muž man den Editierwunsch durch Dr�cken  von 
      'Return' oder 'Enter' „užern und kann auch nur mit diesen beiden 
      Tasten  wieder enden,  wobei die Cursor-Tasten jetzt zum  Laufen 
      innerhalb des Editierstrings dienen. 
         Weitere Editier-Sondertasten sind  
      -) 'Esc'       = leere den Eingabestring und setze den Cursor an
                       den Anfang 
      -) 'Undo'      = hole den urspr�nglichen Inhalt wieder zur�ck 
      -) 'Insert'    = f�ge eine Leerstelle ein
      -) 'Delete'    = l”sche ein Zeichen unter dem Cursor
      -) 'Backspace' = l”sche das Zeichen links vom Cursor
      -) 'Clr/Home'  = gehe zum Anfang der Eingabe ohne den Inhalt zu
                       ver„ndern  

HILFE
      Erkl„rung  der wichtigsten Programmeigenschaften nach  TASTATUR, 
   ALLGEMEINES,  LINEAROPTIMIERUNG, KšRZESTE WEGE und NETZPLAN geglie-
   dert.



4.2  Tastatur und Maus
----------------------

   Die  Maus  dient  nicht nur als Zeiger um  die  Pull-Down-Men�s  zu 
”ffnen,  sondern  mit einem Maus-Linksclick l„žt sich der Cursor  frei 
auf dem Bildschirm positionieren. 

   Die  Tastatur  hat ebenfalls  vorwiegend  Cursorsteuerungsaufgaben. 
Hierbei gilt folgende Belegung :
   -) Cursortasten      :  Bewege Cursor um ein Feld weiter
   -) Shift+Cursortaste :  Scrolle eine Seite
      [Bem  :  Die  folgenden  Tasten  sind  bei  der  Editierung  der 
      Namensfelder ausgeschaltet]
   -) Esc               :  Springe zu einer bestimmten Position
   -) Clr/Home          :  Springe zum Feld [1,1]
   -) Tab               :  Springe zum n„chsten belegten Matrixfeld in 
                           der aktuellen Zeile (sehr n�tzlicher Befehl 
                           um bei grožen Tableaus sicherzustellen, daž 
                           keine  ungewollten Matrixeintragungen  mehr 
                           in dieser Zeile existieren)
   -) Ctrl M            :  Setzen und Anspringen von bis zu 9  Marken. 
                           Das Setzen wird mit einem akustischen  Sig-
                           nal best„tigt.

   Aužerdem gibt es noch die M”glichkeit die Quell- und Zielbl”cke der 
Blockoperationen  im voraus zu markieren (bei  Namenseditierung  eben-
falls ausgeschaltet).  Ist die Markierung erfolgt ert”nt eine  akusti-
sche Best„tigung :
   -) Ctrl B            :  Nordwestecke des Quellblocks
   -) Ctrl K            :  S�dostecke des Quellblocks
   -) Ctrl Z            :  Nordwestecke des Zielblocks

   Mit Hilfe des Funktionstasten F1 bis F9 k”nnen dar�berhinaus h„ufig 
einzutragende Zahlwerte oder Namen bzw.  Bemerkungen mit einem Tasten-
druck eingef�gt werden.  


                        ======================
                        Ende der Dokumentation
                        ======================