***************************************************************************
* Dipl. Ing. Heiko Steudel                                                *
* Goethestraže 24                                                         *
* 3008 Garbsen 4                                                          *
* Tel. 05131/1838                                                         *
*                                                                         *
* PLATSTAD.DOC                                                  06/09/89  *
* Dokumantation zum Programm PLATSTAD                                     *
***************************************************************************


1. Sinn und Unsinn des Programms

  PLATSTAD ist der Draht zwischen den Programmen PLATINE ST und STAD, daher 
der Name. Es stellt im Wesentlichen einen "Bildschirm"treiber („hnlich 
Druckertreiber) dar, der Platine ST - Dateien (.PLT) auf den Bildschirm 
malt. Die Bilder (Platinen) k”nnen dann vielseitigst weiterverarbeitet 
werden. Dazu eignet sich eigentlich jedes pixelorientierte Zeichenprogramm. 
Drucken kann man dann z.B. mit SIGNUM!2 auf jedem Drucker in jedem Mažstab.

   Folgende M”glichkeiten ergeben sich z.B.:
     - Negativdruck: dann spart der Reprofotograf einen Arbeitsgang
     - Spiegeln
     - Nebeneinanderkopieren gleicher Platinen, die gemeinsam belichtet 
       usw. werden.
     - F�llen von Masse-Fl„chen (HF-fest, Logic-Versorgungen, Hohe Str”me); 
       das spart auch immens Žtzmittel, da kaum Kupfer wegge„tzt wird.
     - Druck in jedem Masstab m”glich (Bei Signum jedenfalls); auch 1:1 
       (bei 9Nadel-Druckern reicht die Qualit„t noch f�r Testplatinen)
     - ????

PLATSTAD kann aber noch mehr:

  - User-L”tis (in PLATINE ST l”schbar) mit Bauteil-L”tis (nicht l”schbar) 
    vertauschen, so daž sp„tere Žnderungen erleichtert werden.
  - St�cklisten drucken, wie man sie zum Best�cken und einkaufen braucht, 
    d.h. vern�nftig sortiert mit Mengenangaben etc. .
  - Plotten auch der L”tstopmaske.

Allzu genau braucht diese Beschreibung nicht ausfallen, denn man (frau) 
sieht ja, was passiert, wenn man PLATSTAD nutzt. Ein Hinweis aus der Praxis 
noch: Es werden derzeit Platinen in Serie gefertigt, die mit Hilfe von 
PLATSTAD entwickelt worden sind.


2. Was man alles so braucht

Na, erstmal einen ATARI ST mit sch„tzungsweise 200kB freiem Speicher (also 
nicht viel) und dann folgende Software:

     PLATSTAD.PRG   ..das eigentliche Programm
     PLATSTAD.RSC   ..Resource-File dazu
     PLATSTAD.PIC   ..enth„lt die zu plottenden Elemente, und Startbild
     PLATSTAD.DOC   ..diese Datei, immer mitkopieren!!

  Diese Files m�ssen alle im selben Ordner (normalerweise PLATSTAD) stehen!
  Dann fehlen nur noch die Daten-Files, als Beispiele sind mitgeliefert:

     NETZT.LIB      ..Bauteil-Defs von PLATINE ST
     NETZT.BTL      ..Schaltung    von PLATINE ST
     NETZT.PLT      ..Platine      von PLATINE ST
     NETZT.PLS      ..fertiges, nachbearbeitetes Bild (gepackt)


3. Copyright

Das Programm ist Public-Domain und darf daher frei verschenkt werden, aber 
nur im ganzen Ordner mit obigen Dateien!!
Trotzdem w„re ich dankbar, wenn die Leute, die das Programm nutzen, mir 
30.- schicken! Die bekommen dann auch postwendend den QUELLTEXT und die 
neueste Version. Weiterhin bin ich gespannt auf weitere Anregungen!



------------------------------ Viel Erfolg! ------------------------------