Zusatzinformationen zur

                    REGELUNGSTECHNISCHEN PROGRAMMSAMMLUNG

                  =========================================        


1. Einf�hrung
=============

Das dynamische Verhalten vieler technischer šbertragungssysteme mit einer
Eingangsgr”že u(t) und einer Ausgangsgr”že y(t) l„žt sich in guter N„herung
durch folgende lineare Differentialgleichung beschreiben:

 (n)       (n-1)        .            (m)       (m-1)        .
y   + a   y     +...+ a y + a y = b u   + b   u     +...+ b u + b u  
       n-1             1     0     m       m-1             1     0   .

Eine andere Art der Beschreibung, die im folgenden verwendet wird, ist die
šbertragungsfunktion im Laplace-Bereich:

           m        m-1                                             
        b s  + b   s    +...+ b s + b
         m      m-1            1     0
G(s) =  ------------------------------
           n        n-1                        
        a s  + a   s    +...+ a s + a                       
         n      n-1            1     0    .                           

Auf dem Titelbild des Programms ist G(s) die šbertragungsfunktion des zu
untersuchenden šbertragungssystems, (der Regelstrecke) und H(s) ist die
šbertragungsfunktion des vorgeschalteten Reglers.

Die šbertragungsfunktion des offenen Regelkreises (ohne die Gegenkopplung)
l„žt sich wie folgt angeben:

L(s) = H(s) * G(s)  .

Die šbertragungsfunktion des durch direkte Gegenkopplung geschlossenen
Regelkreises l„žt sich aus

         H(s) * G(s)       L(s)
T(s) = --------------- = --------
       1 + H(s) * G(s)   1 + L(s)     ermitteln.

Ersetzt man jeweils s durch jw (w: Kreisfrequenz = 2*Pi*Frequenz), so erh„lt
man den Frequenzgang des Systems, der die Reaktion auf sinusf”rmige 
Eingangsfunktionen beschreibt.

So kommt man zu den komplexen Funktionen G(jw),H(jw),L(jw) und T(jw).


2. Programmbeschreibung
=======================

Das vorliegende Programm dient dazu, die oben beschriebenen Funktionen der
Frequenzg„nge zahlenm„žig auszuwerten und grafisch darzustellen.

Es k”nnen zun„chst die Koeffizienten der šbertragungsfunktionen G(s) und
H(s) eingegeben werden. (Voreingestellt sind G(s) = H(s) = 1.)

Von G(jw),H(jw),L(jw) oder T(jw) kann eine Wertetabelle ausgegeben werden,
die Realteil, Imagin„rteil, Betrag (in dB) und Phasenwinkel (in Grad) der
angew„hlten Funktion beinhaltet.

Um einen unmittelbaren Einblick in die Systemdynamik zu bekommen, kann der
Frequenzgang grafisch dargestellt werden. Dabei sind folgende Darstellungs-
arten m”glich:

- Amplitudengang : Betrag in dB �ber log(w)

- Phasengang     : Phasenwinkel in Grad �ber log(w)

- Ortskurve      : Imagin„rteil �ber Realteil

Auch die grafische Ausgabe kann f�r G(jw),H(jw),L(jw) oder T(jw) erfolgen.

Wenn eine neue Grafik erzeugt wird, so wird die bestehende nicht automatisch
gel”scht, da es sinnvoll sein kann, Amplitudengang und Phasengang im Zusam-
menhang zu betrachten (Bode-Diagramm) oder auch die Auswirkungen von Parame-
ter„nderungen vergleichen zu k”nnen.

3. Anmerkungen
==============

Dieses Programm wurde mit ST Pascal + geschrieben. Wer mir 10 DM und eine
Diskette schickt, bekommt von mir ein kommentiertes Programmlisting auf
Diskette.

Meine Adresse:  Dirk Donath
                Vogelpothsweg 20
                4600 Dortmund 1