Erg„nzendes Benutzerhandbuch zum Assembler ASM310
        =================================================

Aktueller Stand: Dezember 1990, Version 1.1 f�r NEC 78310/312

Preambel:
---------
Der Assembler und dieses Handbuch wurden mit gr”žter Sorgfalt er-
stellt.
Dennoch kann ich Fehler darin nicht ausschliežen, daher kann ich auch
keinerlei Haftung f�r irgendwelche Sch„den durch die Benutzung des
Programms �bernehmen.
Weiterhin behalte ich mir das Recht vor, Žnderungen zur Fehlerbesei-
tigung und Weiterentwicklung vorzunehmen, ohne diese in jedem Fall zu
dokumentieren.

Inhalt:
-------
Copyright und Registrierung
Wichtiger Hinweis
Der unterst�tzte Mikroprozessor
Zeichensatz
Prozessor-Befehle
Pseudo-Befehle
Optimierungen
Operanden
Prozessor-spezifische Symbole
Fehlermeldungen


Copyright und Registrierung:
----------------------------
Alle Rechte an ASM310 liegen bei mir. Ohne meine Zustimmung darf das
Programm nicht verkauft oder kommerziell genutzt werden. Die Verbrei-
tung maximal zum Selbstkostenpreis durch privat oder Public-Domain-
Sammlungen ist dagegen erlaubt und erw�nscht, allerdings nur vollst„n-
dig mit allen erhaltenen Dateien (insbesondere der Dokumentation).

Der Assembler wird als "shareware" verbreitet, also darf jeder das
Programm kopieren und ausprobieren, es ist in meiner Originalfassung
nat�rlich virenfrei und nicht kopiergesch�tzt.
Wenn jemand den Assembler jedoch ausf�hrlich benutzen, meine Unter-
st�tzung in Anspruch nehmen oder gar eine noch nicht bestehende Ver-
sion f�r einen bestimmten Prozessor will, sollte er sich direkt an
mich wenden. Die erfolgte Registrierung wird durch Zuweisung einer
Benutzernummer best„tigt.

F�r "normale" Benutzer betr„gt die Registrierungsgeb�hr DM 20. Daf�r
erh„lt er kostenfrei Nachrichten �ber Updates (Fehlerbeseitigungen)
und Upgrades (Erweiterungen). Bei Bedarf erh„lt er dann gratis die
neue Version. Weiterhin werden gemeldete Fehler so schnell wie m”glich
beseitigt und sonstige W�nsche nach Absprache bearbeitet.
Wer aber eine noch nicht bestehende Version m”chte, sollte mir zu-
n„chst eine Anfrage (mit, wenn m”glich, vollst„ndigen Prozessorunter-
lagen) schicken. Je nach Aufwand mache ich dann einen Vorschlag �ber
Kosten und Bearbeitungszeit.

Meine Adresse:  Dipl.-Ing. Bodo Wenzel
                Karlstraže 41
                3300 Braunschweig

Wichtiger Hinweis:
------------------
Dieses Handbuch ist nur die Erg„nzung zum Assembler-Handbuch. Im As-
sembler-Handbuch werden allgemeine Erkl„rungen zum Assembler und zu
den allen Versionen gemeinsamen Eigenschaften gegeben.

Dieser Assembler wird auch f�r andere als dem hier beschriebenen Pro-
zessor angeboten. N„heres dazu steht ebenfalls im Assembler-Handbuch.

Der unterst�tzte Mikroprozessor:
--------------------------------
ASM310 ist ein Assembler f�r den Single-Chip-Mikrocontroller 78310/312
der Firma NEC. Dieser Prozessor zeichnet sich durch besonders schnelle
Befehlsausf�hrung aus, obwohl er nur mit einem 8-Bit-Datenbus arbei-
tet. Er enth„lt neben dem 8-Bit-CPU-Kern (mit 16-Bit-ALU) u.a. sechs
Ports, zwei 16-Bit-Timer, eine serielle Schnittstelle und einen Ana-
log-Digital-Umsetzer mit vier Eing„ngen.

Auf den Mikrocontroller selbst kann in diesem Benutzerhandbuch nicht
eingegangen werden. Daher wird an dieser Stelle auf die einschl„gig
erh„ltliche Literatur verwiesen.

Zeichensatz:
------------
Folgende Sonderzeichen sind zus„tzlich zu den bestehenden definiert:
[ ]     schliežen indirekte Adressierungsargumente ein
!       zeigt absolute Adressierung an
$       zeigt relative Adressierung an
.       trennt die Byteadresse von der folgenden Bitnummer
#       zeigt direkte Datenparameter an
/       dient auch als Negationszeichen bei Bitparametern

Prozessor-Befehle:
------------------
Die Befehle des Prozessors werden durch ASM310 in Code �bersetzt. Zu
einem vollst„ndigen Befehl geh”rt das Mnemonic und eventuelle Para-
meter. Die Syntax wurde entsprechend der erh„ltlichen Literatur imple-
mentiert. Dort k”nnen auch die Details nachgelesen werden.

Folgende Befehle sind implementiert: MOV, XCH, MOVW, XCHW, ADD, ADDC,
SUB, SUBC, AND, OR, XOR, CMP, ADDW, SUBW, CMPW, MULU, MULUW, DIVUW,
DIVUX, INC, DEC, INCW, DECW, ROR, ROL, RORC, ROLC, SHR, SHL, SHRW,
SHLW, ROR4, ROL4, ADJ4, MOV1, AND1, OR1, XOR1, SET1, CLR1, NOT1, CALL,
CALLF, CALLT, BRK, RET, RETI, PUSH, PUSHU, POP, POPU, BR, BC, BL, BNC,
BNL, BZ, BE, BNZ, BNE, BV, BPE, BNV, BPO, BN, BP, BGT, BGE, BLT, BLE,
BH, BNH, BT, BF, BTCLR, BFSET, DBNZ, BRKCS, RETCS, MOVM, MOVBK, XCHM,
XCHBK, CMPME, CMPBKE, CMPMNE, CMPBKNE, CMPMC, CMPBKC, CMPMNC, CMPBKNC,
SWRS, SEL, NOP, EI und DI.

Pseudo-Befehle:
---------------
Im Gegensatz zu Prozessor-Befehlen dienen Pseudo-Befehle (Direktiven)
zur Steuerung des Assemblierungsvorgangs. Speziell f�r den Prozessor
NEC 78310/312 wurde ein weiterer Pseudobefehl hinzugef�gt.

RSS regset              (register set select)
RSS setzt das interne Registersatz-Bit auf den als Parameter �bergebe-
nen Ausdruck. Dieser darf nur die Werte 0 und 1 annehmen. Vom "RSS"-
Bit ist die Zuordnung einiger Register abh„ngig (siehe "Operanden").

Optimierungen:
--------------
Der BR-Befehl (Branch) erlaubt zwei verschiedene Adressierungsarten,
absolut (mit 16 Bit) oder relativ (mit 8 Bit). Die zweite Art ist na-
t�rlich k�rzer und schneller, kann aber bei weiten Spr�ngen nicht ein-
gesetzt werden.
Neben der Festlegung der Adressierungsart �ber "!" (absolut) oder "$"
(relativ) kann auch vom Assembler die Adressierung je nach Entfernung
bestimmt werden, wenn weder "!" noch "$" angegeben werden.

Bei vielen Befehlen gibt es beim Zugriff auf den Speicher die beiden
M”glichkeiten �ber die Kurzadresse (Bereich 0FE20H bis 0FF1FH) oder
den Spezial-Register-Zugriff (Bereich 0FF00H bis 0FFFFH). Im Schnitt-
bereich von 0FF00H bis 0FF1FH wird dann vom Assembler die oft k�rzere
und schnellere Codierung �ber die Kurzadresse bevorzugt.

Operanden:
----------
Wenn Register als Parameter erlaubt sind, k”nnen aužer den allgemei-
nen Bezeichnungen "R0" bis "R15" auch die symbolischen Namen "A", "X",
"B", "C", "D", "E", "H" und "L" f�r die 8-Bit-Register benutzt werden.
Bei den 16-Bit-Registern werden entsprechend aužer "RP0" bis "RP7"
auch "AX", "BC", "DE", "HL", "UP" und "VP" erkannt. Beim Befehl "PUSH"
ist auch die Angabe "PSW" zul„ssig.

Bei den Registernamen "A", "X", "B", "C", "AX" und "BC" muž beachtet
werden, daž das damit bezeichnete Register (je nach Befehl) vom Wert
des "RSS"-Bits abh„ngt.

Der Wert der aktuellen Codeadresse ist �ber die symbolische Konstante
"@" erh„ltlich. Das sonst �bliche Zeichen "*" kann zur Verwechslung
mit dem Multiplikationszeichen f�hren und das weiter �bliche Zeichen
"$" ist schon als Adressierungskennzeichen festgelegt.

Prozessor-spezifische Symbole:
------------------------------
In der Datei "REG310.INC" werden alle Adressen der SFR ("special func-
tion register") mit ihren symbolischen Namen definiert. Dies sind P0,
P1, P2, P3, P4, P5, CR00, CR00L, CR00H, CR01, CR01L, CR01H, CR10,
CR10L, CR10H, CR11, CR11L, CR11H, CPT0, CPT0L, CPT0H, CPT1, CPT1L,
CPT1H, PWM0, PWM0L, PWM0H, PWM1, PWM1L ,PWM1H, UDC0, UDC0L, UDC0H,
UDC1, UDC1L, UDC1H, PM0, PM1, PM2, PM3, PM5, PMC2, PMC3, RTPC, P0L,
P0H, MM, RFM, WDM, STBC, TBM, INTM, ISPR, CCW, SCM, SCC, BRG, RXB,
TXB, FRCC, CPTM, PWMM, ADM, ADCR, CUIM, UDCC0, UDCC1, CRC, TMC0, TMC1,
TM0, TM0L, TM0H, MD0, MD0L, MD0H, TM1, TM1L, TM1H, MD1, MD1L, MD1H,
CRIC00, CRIC01, CRIC10, CRIC11, CRMS00, CRMS10, EIC0, EIC1, EIC2,
EMS0, EMS1, EMS2, TMIC0, TMIC1, TMIC2, TMMS0, TMMS1, TMMS2, SEIC,
SRIC, SRMS, STIC, STMS, ADIC, ADMS, TBIC, SP, SPL, SPH, PSW, PSWL und
PSWH.
Um innerhalb eines Quelltextes diese Symbole benutzen zu k”nnen, soll-
te mit "INCLUDE" die Datei "REG310.INC" in den Quelltext aufgenommen
werden.

Fehlermeldungen:
----------------
Zus„tzlich zu den im Assembler-Handbuch aufgelisteten Fehlermeldungen
k”nnen noch die folgenden Meldungen auftreten.

Hier steht kein Registername.
Dies ist ein falsches Register
Ein Register wird doppelt genannt.
Fehler im Parameter.
Es fehlt ein Ausrufungszeichen (absolute Adresse).
Es fehlt ein Dollar-Zeichen (relative Adresse).
Es fehlt ein Punkt vor der Bitangabe.
Hier steht ein falsches Zeichen.
Hier fehlt ein Zeichen.
Das ist keine 'kurze Adresse' (0FE20H..0FF1FH).
Die Adresse ist ungerade.
Die Bitnummer ist zu klein oder zu grož.
Der relative Sprung ist zu weit.