Kompatibilit„t zu Borland Pascal 7.0                 Pure Software
COMPATIB.DOC                                               15.3.93



Welche Unterschiede gibt es zwischen Pure Pascal 1.1 und
========================================================

Borland Pascal 7.0?
===================


Bei aller Kompatibilit„t gibt es zwischen Pure Pascal und Borland Pascal
doch einige Unterschiede. Zum allergr”žten Teil sind sie entweder durch
Rechnerarchitektur und Betriebssystem bedingt, oder sie beziehen sich
auf Sprachkonstrukte, die ohnehin nicht portabel sein k”nnen.


 1. Immer wenn Bibliotheksfunktionen die Gr”že von Objekten als Para-
    meter erwarten oder als Resultat zur�ckliefern, verwendet Borland
    Pascal 7.0 den Datentyp Word, Pure Pascal dagegen den Datentyp
    Longint. Dies bezieht sich auf die Funktionen:

    System.BlockRead, System.BlockWrite
    System.GetMem, System.FreeMem
    System.SizeOf
    Graph.ImageSize

    In allen F„llen ist es m”glich, stattdessen Parameter vom Datentyp
    Word zu verwenden, bzw. die Ergebnisse an Variable des Typs Word
    zuzuweisen. Die Gr”že von Objekten muž dann naturgem„ž kleiner als
    64 kB sein.


 2. Wenn absolute Speicheradressen angegeben werden, erwartet Borland
    Pascal die Angabe der Adresse als Paar Segment:Offset. Pure Pascal
    unterst�tzt diese Syntax nicht und erwartet stattdessen nur eine
    Zahl, n„mlich die absolute Adresse. Dies bezieht sich auf folgende
    Konstrukte:

    - Deklaration von absoluten Variablen
    - Die Funktion System.Ptr


 3. In Pure Pascal ist eine Teilmenge der Funktionen aus der Unit CRT
    auch in der Unit SYSTEM implementiert. Dies dient der Kompatibilit„t
    mit Maxon-Pascal auf dem Atari. Folgende Funktionen sind betroffen:

	ClrEol, ClrEos, ClrScr, Delay, DelLine, GotoXY, InsLine,
	KeyPressed, ReadKey

    Programme, die unter Borland Pascal entwickelt wurden und CRT benut-
    zen, k”nnen trotzdem ohne Schwierigkeiten unter Pure Pascal �ber-
    setzt werden - die Unit CRT ist vollst„ndig vorhanden.

    In Programme, die unter Pure Pascal entwickelt wurden, ist ggf. die
    Anweisung "Uses Crt" einzuf�gen, damit sie auch unter Borland
    Pascal �bersetzt werden k”nnen.


 4. Pure Pascal �berpr�ft die Kontrollvariablen von FOR-Schleifen
    strenger als Borland Pascal. In Borland Pascal ist es m”glich,
    globale Variable und sogar Felder von Records als Kontrollvariable
    zu verwenden. Solche Konstrukte f�hren unter Pure Pascal zu Warnun-
    gen bzw. Fehlern.


 5. In Borland Pascal ist es m”glich, die Kontrollvariable einer FOR-
    Schleife zu „ndern, indem man ihr im Rumpf der Schleife einen Wert
    zuweist oder sie als VAR-Parameter �bergibt. Manche Borland Pascal
    Programme verwenden dies, um FOR-Schleifen vorzeitig zu verlassen.
    In Pure Pascal f�hrt dies zu einer Fehlermeldung des Compilers.


 6. Der Aufbau der virtuellen Methodentabelle unterscheidet sich
    zwischen Pure Pascal und Borland Pascal.


 7. Pure Pascal unterst�tzt keine dynamischen Methoden. In Borland
    Pascal dient dieses Konstrukt zur komfortablen Programmierung unter
    Microsoft Windows.


 8. Die Pseudo-Arrays Mem, MemW, MemL, Port und PortW von Borland Pascal,
    die direkten Speicherzugriff erm”glichen, sind in Pure Pascal nicht
    implementiert.


 9. Pure Pascal unterst�tzt weder Inline-Assembler noch Inline-
    Direktiven. Programme, die diese Konstrukte verwenden, w„ren
    nat�rlich ohnehin nicht portabel.


10. Borland Pascal merkt nicht, wenn in einem CASE-Statement dieselbe
    Konstante mehrmals als CASE-Label verwendet wird. Pure Pascal
    detektiert diesen Fehler.


11. In Pure Pascal werden Variable und Recordfelder automatisch auf
    Wortgrenzen ausgerichtet, wenn sie eine Gr”že von zwei Byte oder
    mehr aufweisen. Diese Ausrichtung ist f�r den Prozessor 68000
    zwingend erforderlich, auf 68020, 68030 und sp„teren Prozessoren
    erh”ht sie die Effizienz des generierten Maschinencodes.

    In Borland Pascal werden Variable nur dann auf Wortgrenzen aus-
    gerichtet, wenn der Schalter $A+ gesetzt ist, Recordfelder
    dagegen nie.

    Zu Schwierigkeiten kann diese Unvertr„glichkeit etwa dann f�hren,
    wenn Dateien mit Bin„rdaten zwischen beiden Systemen ausgetauscht
    werden sollen. Dies ist jedoch ohnehin sehr schwierig - siehe
    den n„chsten Punkt.


12. Bedingt durch den Prozessor 68000 speichert Pure Pascal Daten-
    objekte von zwei Byte oder mehr intern anders ab als Borland
    Pascal. In Pure Pascal wird steht das h”chstwertige Byte an
    der niedrigsten Adresse, in Borland Pascal dagegen das nieder-
    wertigste Byte.

    Zu Schwierigkeiten kann diese Unvertr„glichkeit etwa dann f�hren,
    wenn Dateien mit Bin„rdaten zwischen beiden Systemen ausgetauscht
    werden sollen.


13. Die Datentypen ByteBool, WordBool und LongBool werden in Pure Pascal
    nicht unterst�tzt. Sie dienen in Borland Pascal lediglich der kom-
    fortablen Programmierung von Programmen f�r Microsoft Windows.

    Solche Programme sind ohnehin nicht auf den Atari portierbar, da
    Microsoft Windows dort nicht verf�gbar ist.


14. Pure Pascal weist im Unterschied zu Borland Pascal keine Unter-
    st�tzung f�r dynamic link libraries (DLLs) auf, da diese auf dem
    Atari nicht verf�gbar sind.


15. Der Datentyp Comp (64-Bit Integer) ist auf dem Atari nicht verf�gbar,
    da der Coprozessor 68881/2 diesen Datentyp nicht unterst�tzt.