ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Handbuch zu EMULA 5.1a   von Oliver Saalfeld
___________________________________________________________________________


INHALTSVERZEICHNIS

                  1  Einleitung
                     1.1  Einleitung zu EMULA
                     1.2  Verbesserungen in EMULA 5.1

                  2  EMULA 5.1
                     2.1  Hinweise zu Public-Domain-Software
                     2.2  Update-Service
                     2.3  Verschiedene TOS-Versionen 
                     2.4  Die ben”tigte Hardware

                  3  Installation
                     3.1  TOS-Version   
                     3.2  Das automatische starten im AUTO-Ordner
                     3.3  Der direkte Programmstart vom Desktop

                  4  Die Bedienung von EMULA
                     4.1  Das Konzept der "Betriebsarten"
                     4.2  Anzeigen der Betriebsart
                     4.3  Wechseln der Betriebsart

                  5  Monitor Emulator

                  6  Bildschirmschoner

                  7  Hertz Umschaltung

                  8  Žndern der Emulator Geschwindigkeit

                  9  Žndern der "Quickmouse" Geschwindigkeit

                 10  Bildschirmkopie ausdrucken (Hardcopy)

                 11  Vektor Verwaltung beim ATARI ST

                 12  Sonstiges
                     12.1  Warm- und Kaltstart �ber Tastatur
                     12.2  Wechseln des Monitors
                     12.3  Fehler und Probleme


                 ANHANG

                  A  Welche Programme funktionieren mit EMULA 5.1
                  B  Fehlermeldungen von EMULA 5.1




1  EINLEITUNG

1.1  Einleitung zu EMULA

                    Jeder der  schon einmal  mit einem  Atari ST gearbeitet 
                    hat,  der weiž, daž dieser  Rechner  drei  verschiedene 
                    Grafikaufl”sungen   kennt. Die Erste hat eine  Aufl”sung 
                    von  640*400  Bild-Punkten  und kann  nur  zwei  Farben 
                    gleichzeitig darstellen.  Da  dieser Modus  die meisten 
                    Punkte  darstellen kann, wird  er auch "hohe Aufl”sung" 
                    genannt. Der zweite  Grafikmodus die mittlere Aufl”sung 
                    kann nur noch  640*200 Punkte darstellen. Jedoch stehen 
                    in diesem Modus vier  verschiedene Farben zur Verf�gung 
                    Die   niedrige  Aufl”sung kann  sogar nur noch  320*200 
                    Punkte  darstellen,  diesmal  hat  man  aber  sage  und 
                    schreibe 16 Farben zur Verf�gung.

          Problem:  Damit  der Atari  alle Aufl”sungen  in voller Quallit„t 
                    darstellen  kann, braucht  man zwei verschiedene  Moni- 
                    tore. N„mlich einen  Monochrommonitor f�r die hohe Auf- 
                    l”sung und  einen   Farbmonitor  f�r  die  mittlere  und 
                    niedrige  Aufl”sung.  Da nur  wenige soviel  Geld haben 
                    sich beide  Monitore auf einmal  zukaufen, stellt sich 
                    nun die Frage: "Farbe  oder Schwarz-Weiž?". Diese Frage 
                    erh„rtet sich noch  dadurch, daž  die meisten Programme 
                    nur  in  einer  Aufl”sung  laufen (GEM  wo bist  du ge- 
                    blieben?).

          Abhilfe:  So mužte  bisher zu einem  Programm geschrieben werden: 
                    "L„uft nur  in Farbe"  oder  "...funktioniert  nur  mit 
                    Monochrommonitor.".  Bisher, denn nun gibt es eine M”g- 
                    lichkeit   alle  Aufl”sungen auf  jedem Monitor  darzu- 
                    stellen.  Erm”glicht  wird  dieses  durch das  Programm 
                    EMULA. Da dieses Programm auch noch PD ist, bekommt man 
                    nun  einen  Multisync  (dieser  Monitor kann  alle Auf- 
                    l”sungen  darstellen,  kostet aber  auch das  Doppelte) 
                    zum Preis eines Farb- oder Monochrommonitors.


1.2  Verbesserungen in EMULA 5.1

                    Aufgrund  eines Fehlers  in der Version  4.0 lief diese 
                    Version nicht mit alten Rechnern zusammen. Erst mit der 
                    Version 4.6 von EMULA  kamen Besitzer von „lteren Atari 
                    ST's in den Genuž von EMULA.

     Neue Version:  Ab der Version 5.0 gibt  es diese Probleme  nicht mehr, 
                    da sich  das Programm EMULA  selber an das jeweile  TOS 
                    des Atari STs anpasst. Gegen�ber  den Versionen 4.0 und 
                    4.6 gibt es aber noch mehrere Verbesserungen:

                    *  Emulation der  mittleren und  niedrige Aufl”sung auf 
                       einem Monochrommonitor - Farbemulation.

                    *  Verbesserung des Bildschirmschoners

                    *  Optimierung einzelner Routinen, wodurch der Emulator 
                       15-20% schneller ist.

                    *  Kalt- und Warmstart �ber Tastatur 




2  EMULA 5.1

2.1  Hinweise zu Public-Domain-Software

                    Wie Sie  vielleicht schon  wissen handelt  es sich  bei 
                    EMULA um ein Public-Domain-Programm.  Dieses heižt, daž
                    Sie das  Programm beliebig  an Dritte   kopieren  d�rfen
                    (m�ssen).  Dabei darf  das Programm  aber durch  keinen
                    komerziel vertrieben werden,  lediglich ein kleiner Un-
                    kostenbetrag  darf f�r das Kopieren  und Versenden ver-
                    langt werden.
                    
 
2.2  Update-Service

                    Da auch  in einem   PD-Programm viel  Arbeit  investiert
                    wurde, w„re es nur fair, wenn Sie dem Autor eine kleine
                    Anerkennung (20,-DM) zukommen lassen, fals Sie das Pro-
                    gramm ”fters benutzen (Adresse in READ_ME.TXT).
                    
                    F�r diese kleine Anerkennung erhalten Sie dann auch um-
                    gehend die neuste Version  von EMULA, einige Zusatzpro-
                    gramme und eine ausf�hrliche  Anleitung. Sollte es noch
                    eine weitere Version von EMULA geben, bekommen Sie auch
                    diese zugeschickt (Up-Date). šber  jede weitere Version
                    werden Sie dann aber  nur noch durch eine Postkarte in-
                    formiert.
                     

2.3  Verschiedene TOS-Versionen 

                    Die neue  Version 5.1 von  EMULA ermittelt  automatisch
                    alle wichtigen  Informationen  �ber das TOS. Stellt  es
                    dabei fest,  das es sich  um ein TOS  von 1985 oder  86 
                    handelt, passt es sich speziel daran an.
                    
 ! Nur f�r ROM-TOS  Dieses macht sich dadurch bemerkbar das sich der Emula-
                    tor nach  der Installation in dem  Emulatormodus 0  be-
                    findet (Emulator ist abgeschaltet).Dieses ist n”tig, da
                    der Emulator sonst beim  Wechseln zum Desktop abst�rzen
                    wurde, aufgrund eines Fehlers im Betriebssystem.
                    
       AUTO-Ordner  Wollen Sie  nun ein Programm  im AUTO-Ordner  benutzen,
                    k”nnen  Sie den Emulator  mit den Tasten  ALTERNATE und 
                    HELP in einen  anderen Emulatormodus  bringen. Sie sol-
                    ten aber beachten, daž der  Emulator nach dem Verlassen
                    des  AUTO-Ordnes sich  im Darstellungsmodus 0 befindet.
                 !  Dieses gilt nur f�r TOS Versionen vor 1987.
    

2.4  Die ben”tigte Hardware

                    Eine ATARI ST  mit 68000 Prozessor  und GEM-TOS als Be-
                    triebsystem (Also jeder ST). Lediglich die drei Grafik-
                    Betriebsarten sollten  identisch vorhanden  sein. Somit
                    d�rfen  keinen Grafikkarten und Grožbildschirme  an den
                    ATARI ST angeschlossen sein.




3  INSTALLATION

3.1  TOS Version

                    Gegen�ber  anderen  Versionen von  EMULA kann  die neue 
                    Version 5.0  sich selber  an jedes  neue TOS  anpassen. 
                    Dieses   geschieht   bei  jedem   neuen   Programmstart 
                    automatisch. Wenn   Sie also Programme verwenden wollen, 
                    die das TOS oder einzelne  Routinen ersetzen, so  m�žen 
                    Sie erst  diese Programme starten und dannach EMULA. Zu 
                    diesen Programmen z„hlen:

                    *  TOS-Versionen die von Diskette gebootet werden.

                    *  Manche Maustreiber und Ramdisks.


3.2  Das automatische Starten im AUTO-Ordner

                    Der einfachste Aufruf des  Programmes geschieht aus dem 
                    AUTO-Ordner heraus.  Dazu sollten  Sie wissen, daž  der 
                    Atari  ST  nach  jedem   Einschalten  oder  Reset  alle 
                    Programme,  die  sich  in dem  Ordner "AUTO"  befinden, 
                    automatisch startet. Dazu  m�žen Sie auf einer Diskette 
                    oder  auf Ihrer  Festplatte  einen AUTO-Ordner anlegen. 
                    Wie das  geht, steht  in Ihrem  Handbuch  zum Atari ST. 

                    Haben Sie den  Ordner angelegt, m�žen   Sie nur noch das 
                    Programm EMULA5_1.PRG in diesen  Ordner kopieren. Dazu 
                    sollten Sie beachten das  dieses Programm m”glichst als 
                    Erstes  geladen  werden sollte.  Haben Sie  also  schon 
                    Programme in diesem  Ordner stehen, so  m�žen Sie diese 
                    erst  aus  dem  Ordner  kopieren,  dann im  AUTO-Ordner 
                    l”schen, EMULA hinein kopieren  und danach alle anderen 
                    Programme.

                    Wenn  Sie  nun  Ihren Atari ST  einschalten oder  einen 
                    Reset ausl”sen, wenn die  Diskette mit  dem AUTO-Ordner 
                    im Laufwerk A einliegt, wird  das Programm EMULA  auto- 
                    matisch  gestartet.  Kurz danach  erscheint eine kleine
                    Meldung und der Atari ST wartet auf eine Eingabe.

   EMULA verlassen  Dr�cken Sie nun  die  ESC-Taste, so  wird das  Programm 
                    EMULA  verlassen,   ohne das  der  Emulator  installiert 
                    wurde.

Monochrom-Emulator  Wenn  Sie nun  die  Taste  M  dr�cken, wird  ein  Reset 
                    ausgel”st und  der  Emulator  installiert. Ein  gleich- 
                    zeitiges Dr�cken der  Shift-Taste  f�hrt dazu, daž nach 
                    der  Installation   automatisch in die  60 Htz des Farb- 
                    monitors geschaltet  wird. Bei dieser Installation  ist 
                    es v”llig  egal welchen Monitor  oder Fernseher sie an- 
                    geschlossen haben.

     Farb-Emulator  Durch ein Dr�cken der  Taste  F wird nach dem Reset der 
                    Farb-Emulator installiert. Ansonsten verh„lt sich alles 
                    alles wie beim Monochrom-Emulator.




3.3  Der direkter Programmstart vom Desktop

                    Sie m�žen  jedoch nicht  immer das  Programm aus  einem 
                    AUTO-Ordner heraus starten, so ist es auch m”glich, das 
                    Programm  ganz  normal vom   Desktop  aufzurufen.  Dazu 
                    starten Sie das Programm mit einem Doppelklick.

                    Nachdem es geladen wurde  erscheint eine  kurze Meldung
                    und das  Programm wartet  auf eine  Eingabe (Lesen  Sie
                    dazu oben weiter!).



4  DIE BEDIENUNG VON EMULA

4.1  Das Konzept der "Betriebsarten"

                    Das Programm EMULA 5.1 besteht aus verschiedenen Teilen 
                    die  es  alle  erlauben,  einen  Parameter  zu  „ndern. 
                    Damit Sie immer  wissen, welchen  Parameter Sie  gerade 
                    �ber die  Tasten  Alternate  und  Help  „ndern  k”nnen, 
                    kann in der rechten  oberen Ecke ein kleines Symbol an- 
                    gezeigt werden. Dieses  Symbol steht  immer f�r die Be- 
                    triebsart,  in der  Sie  die  Parameter  gerade  „ndern 
                    k”nnen.

                    Im folgenden  werden die  einzelnen Symbole aufgelistet 
                    und kurz erkl„rt. Die genaueren Erkl„rungen  finden Sie 
                    in den jeweiligen Kapiteln.

                    *  Wird ein kleiner Monitor dargestellt,  so k”nnen Sie 
                       die Darstellungsweise  des Emulator-Bildes  einstel- 
                       len.

                    *  Ein  kleiner  Filzstift  steht f�r   den  Bildschirm- 
                       schoner, der nur an- oder ausgeschaltet werden kann.

                    *  Wenn ein  schrumpfendes Monitorbild  angezeigt wird, 
                       kann von 50 auf  60 Hertz und  umgekehrt  gewechselt 
                       werden.

                    *  Wird ein kleiner Hase �ber einem Balken dargestellt, 
                       so  kann  die Geschwindigkeit  des Emulators  einge- 
                       stellt werden.

                    *  Wenn  ein Mauszeiger  �ber  einem  Balken  angezeigt 
                       wird, so  kann   die Quickmouse  aus, an  und die Ge- 
                       schwindigkeit eingestellt werden.

                    *  Ein Drucker steht  f�r die  Hardcopyroutine  des Be- 
                       triebssystems, die bei einem Aufruf immer ausgef�hrt 
                       wird.

                    *  Wird ein gehendes  M„nnchen angezeigt,  so wird  zum 
                       Alternate-Help-Vektor gesprungen.




4.2  Anzeigen der Betriebsart

                    Das Symbol f�r die  Betriebsart wird nach dem Start von
                    EMULA  nicht dargestellt  und muž erst  mit der rechten 
                    Shift-, der  Alternate- und der  Helptaste angeschaltet 
                    werden. Nun wird in  der rechten oberen Ecke das Symbol 
                    der  derzeitigen  Betriebsart  dargestellt.

                    Abschalten  kann man  das Symbol wieder  mit den selben 
                    Tasten.


4.3  Wechseln der Betriebsart

                    Wollen  Sie  von  einer  in  eine  andere   Betriebsart 
                    wechseln, so m�žsen  Sie diesmal  die linke Shift-Taste 
                    gedr�ckt halten,  w„rend Sie die  Tasten Alternate  und 
                    Help  dr�cken. Die  Betriebsarten k”nnen  so nur  nach- 
                    einander gewechselt werden.

          Beispiel  Wollen Sie beispielsweise von der Hertz-Umschaltung zur 
                    Quickmouse wechseln, so m�žen Sie die linke Shift-Taste 
                    gedr�ckt halten und zweimal hinter einander  die beiden 
                    Tasten Alternate und Help dr�cken.

                 !  Sie  sollten aber auf  jeden Fall vermeiden,  den Auto- 
                    repeat   der  Tastatur   auszunutzen  und   die  Tasten 
                    Alternate und  Help  nicht �ber  l„ngere Zeit  gedr�ckt 
                    halten.  Dieses kann  dazu f�hren,  daž die Umschaltung 
                    der  Betriebsart  einfriert.   Dieses   gilt  f�r  jedes 
                    Dr�cken der beiden Tasten, also auch bei der Parameter- 
                    einstellung und dem Ein- und Ausblenden des Symbols.



5  MONITOR EMULATOR

                    Da es bis zu f�nf verschiedene Darstellungsweisen (beim 
                    Monochromemulator) gibt,  m�ssen  Sie   die  M”glichkeit 
                    haben, die Darstellungsweise auf einfache Art und Weise
                    zu „ndern. Hierzu   dient die erste  Betriebsart.

                    Dr�cken Sie  innerhalb  dieser  Betriebsart die  beiden 
                    Tasten  Alternate und  Help, so wird  die Darstellungs- 
                    art  ge„ndert.  Dieses  geschieht  immer  nacheinander, 
                    wodurch auf den zweiten Modus der Dritte folgt.




6  BILDSCHIRMSCHONER

                    Besonders  der  SM124-Monitor  verschleižt  mit  seiner 
                    hohen  Bildsch„rfe  schneller als  andere Ger„te. Durch 
                    die hohe Frequenz von 71 Hz brennt sich der Elektronen- 
                    strahl schell  in die Bildr”hre  ein. Deshalb  kann man 
                    mit dieser Betriebsart  der Bildschirm schwarz geschal- 
                    tet  werden  (auch  bei Farbmonitoren  und  Fernseher), 
                    wodurch der Bildschirm geschont wird.

                    Der Schoner wird mit den Tasten Alternate und  Help an- 
                    und   ausgeschaltet,   wenn  die  richtige  Betriebsart 
                    angew„hlt ist.



7  HERTZ UMSCHALTUNG

                    Wenn sie  einen  Farbmonitor am  Atari ST angeschlossen 
                    haben, k”nnen Sie zwischen der Standartbildfrequenz von 
                    50 Hz  und  einer H”heren  von 60 Hz w„hlen.  Innerhalb 
                    dieser  Betriebsart  k”nnen  Sie  nun   mit  den  Tasten 
                    Alternate und  Help die Frequenz  zwischen 50 und 60 Hz 
                    wechseln.

                    Eine Frequnz von 60 Hz bietet  zwar ein sch„rferes Bild 
                    als  die  50 Hz,  aber  auch  die   Rechenleistung  des 
                    Emulators wird h”her und  manche Monitore vertragen die 
                    hohe  Hertzzahl  nicht.  So  muž man  individuell  ent- 
                    scheiden, welche Frequenz besser geeignet ist.



8  ŽNDERN DER EMULATOR GESCHWINDIGKEIT

                    Da der Monitor-Emulator  das Orginalbild umwandeln muž, 
                    bevor  er es  anzeigen  kann,  verbraucht  er  kostbare 
                    Rechenzeit. So k”nnen Sie  innerhalb dieser Betriebsart 
                    mit den Tasten   Alternate und   Help die  Geschwindig- 
                    keit des  Emulators  einstellen. Bei  der normalen Ein- 
                    stellung wird  der  Emulator  jeden  4. Vertical  Blank 
                    Interrupt aufgerufen, was  etwa 20% der  Rechenleistung 
                    kostet.

                    Wenn das Symbol  zu dieser Betriebsart  angezeigt wird, 
                    befindet  sich unter  der Maus ein  Balken. Dabei  ent- 
                    spricht  der  gerasterte  Teil  der  �brig  gebliebenen 
                    Rechenleistung  und  der  weiže  Teil   des  Balkes  der 
                    Rechenleistung des Emulators.

                 !  Wenn der Darstellungsmodus 1 bei der niedrige Aufl”sung 
                    angew„hlt ist, wird bei  jeden VBL nur ein  Viertel des 
                    Orginalbildes umgewandelt.




9  ŽNDERN DER "QUICKMOUSE" GESCHWINDIGKEIT

                    Welcher Anwender  klagt nicht  �ber zu wenig  Platz f�r 
                    sein allerliebstes Haustier - seiner Maus. Damit dieses 
                    in  Zukunft  nicht  mehr  vorkommt,  ist in EMULA  eine 
                    Quickmouse integriert.

           Prinzip  Eine Quickmouse  ist ein  Programm,  das die Bewegungen 
                    mit der  Maus beschleunigt,  wodurch die  Arbeitsfl„che 
                    der  Maus  kleiner  wird.  Seit  der  Version  5.1  von 
                    EMULA kann nun auch bei angeschalteter Quickmouse jedes 
                    Pixel  angesprochen  werden,  da  bei   kleinen  Mausbe- 
                    wegungen keine Beschleunigung erfolgt.

                    Den Paramter k”nnen Sie  mit dem gleichzeitigem Dr�cken 
                    der Tasten  Alternate und  Help  „ndern. Die Parameter- 
                    einstellung wird in dem Balken unter  dem kleinen Maus- 
                    zeiger (Wenn das Symbol  angezeigt wird.)  dargestellt. 
                    Ist  die  Quickmouse  ausgeschaltet,  so ist der  ganze 
                    Balken  weiž.  Um so  schneller  die Maus  beschleunigt 
                    wird, um  so gr”žer ist  das gerasterte Feld  innerhalb 
                    des Balkens. Die w„hlbaren  Einstellungen sind 2-fache, 
                    4-fache und 6-fache šbersetzung der Mausbewegungen.



10  BILDSCHIRMKOPIE AUSDRUCKEN (HARDCOPY)

                    Wie  gewohnt  k”nnen Sie  unter diese   Betriebsart eine 
                    Hardcopy des Bildschirms  machen, jedoch von  dem Orgi- 
                    nalbild und nicht von dem wirklich angezeigten.



11  VEKTOR VERWALTUNG BEIM ATARI ST

                    Das Programm EMULA 5.1  verbiegt  mehrere Vektoren nach 
                    dem   XBRA-Verfahren  von Moshe Braner. Diese  Vektoren 
                    enthalten  Speicheradressen,  zu   denen  der  Atari ST 
                    springt, um eine jeweilige  Funktion auszuf�hren. Diese 
                    Vektoren  k”nnen nun  von  jedem  Programm  auf  eigene 
                    Routine gelenkt werden.

    Alternate-Help  Auch  wenn  die  beiden Tasten  "Alternate"  und "Help" 
                    gedr�ckt werden,  merkt sich  der Atari ST  dieses oder 
                    vielmehr sein  Betriebssystem  und springt  dann w„rend 
                    des Vertical  Blank Interrupts  zu einem Vektor, der im 
                    Normalfall auf die Hardcopy-Routine zeigt.

                    Da sich auch  viele andere  Programme   in diesen Vektor 
                    einh„ngen, um  aufgerufen zu  werden, muž  EMULA diesen 
                    Vektor immer wieder �berpr�fen und sich  gegebenenfalls 
                    selbst  wieder  in diesen Vektor  einh„ngen.  Damit Sie 
                    dieses  Programm  immer noch benutzen   k”nnen,  besteht 
                    die  M”glichkeit  �ber  diese  Betriebsart,  zu  diesen 
                    Programmen zu springen.




12  SONSTIGES

12.1  Warm- und Kaltstart �ber die Tastatur

                    EMULA 5.1a bietet aber noch mehr...
                    Wenn Sie n„mlich die linke  und die rechte  Shift-Taste 
                    gedr�ckt halten und nun die Tasten  Alternate und  Help 
                    dr�cken, wird ein   Warmstart (Reset) ausgel”st.  Dieser 
                    Warmstart entspricht dem  Dr�cken des Resetschalters an 
                    der  R�ckseite  Ihres  Atari STs.  Gerade f�r  Mega ST- 
                    Besitzer  ergibt sich nun eine  einfachere  M”glichkeit 
                    eine Reset auszuf�hren.

         Kaltstart  Da ein  Warmstart  nur den  Rechner neustartet  und den 
                    Speicher dabei nicht l”scht, �berleben einige Programme 
                    diese Aktion.  Wollen  Sie nun  diese resetfesten  Pro- 
                    gramme aus dem Speicher entfernen (Computerviren uta.), 
                    so m�ssen  Sie einen Kaltstart  ausf�hren. Dieses funk- 
                    tioniert ab erst ab TOS1.4 ohne den Rechner ausschalten 
                    zu m�ssen.

                    Damit auch  Besitzer  „lterer  Rechner zu dieser  n�tz- 
                    lichen Funktion  kommen, k”nnen Sie  nun auch mit EMULA 
                    einen  Kaltstart  ausf�hren. Sie m�ssen  dazu  nur  die 
                    Tasten Control, Alternate und Help dr�cken.

                 !  Dieses funktioniert bei alten TOS-Versionen (ROM-TOS)
                    leider nicht immer (?).


12.2  Wechseln des Monitors

                    Gegen�ber anderen   Monitor-Emulatoren ist  EMULA in der 
                    Lage von  einem Monochrom-  zu einem  Farbmonitor  oder 
                    umgekehrt zu  wechseln,  ohne das ein   Reset ausgef�hrt 
                    wird.

                 !  Wenn Sie zu einem  Monochrommonitor  wechseln, kann  es 
                    manchmal  dazu  kommen,  daž   der  Bildspeicher  etwas 
                    verschoben ist. Hier sollten Sie das  Monitorkabel noch 
                    einmal neu an Ihren Atari ST anschliessen.




12.3  Fehler und Probleme

                    Leider ist nicht jedes Programm auf dem Atari ST sauber 
                    programmiert, sodaž die Programme Adressen und Vektoren 
                    ver„ndern,  die  nicht  offiziel  sind   oder  benutzen 
                    Methoden, die leider vollig an der Konzeption des Atari 
                    STs vorbeigehen (zB. Direktzugriffe auf den Shifter).

                    So  sollte  eigentlich  kein  Progrann dirket  auf  den 
                    pyhsikalischen Bildspeicher zugreiffen, sondern nur auf 
                    den daf�r vorgesehenen  logischen Bildspeicher.  Leider 
                    richten sich  einige Programm (vor  allem Spiele) nicht 
                    danach,  obwohl sie  dadurch immer  noch  funktionieren 
                    w�rden. Eine Ausnahme bilden  hier die Bildschirmlupen, 
                    "Bigscreen"-Programme  und auch  EMULA,  da  diese Pro- 
                    gramme nur so funktionieren k”nnen.

                 !  Aber egal welches Programm auf den physikalischen Bild- 
                    speicher zugreift,  sie  funktionieren  alle nicht  mit 
                    EMULA.

                    Probleme gibt  es auch mit  Programm die Vektoren nicht 
                    offiziel verbiegen, dieses heižt, daž sie nicht mehr an 
                    die  Orginal-Routine springen.  Hierzu z„hlt  zB. STAD, 
                    das  die   Maus-Routine  v”llig   umgeht.  Auch  manche 
                    "Screen-shots" verbiegen den  Alternate-Help-Vektor so, 
                    daž EMULA keine Chance mehr hat, die  Tasten  Alternate 
                    und  Help abzufragen.

                    Mit  diesen Programmen  funktioniert  EMULA nicht  mehr 
                    100%tig,  da einzelne Funktionen  vom EMULA  nicht mehr 
                    angesprochen werden k”nnen.




ANHANG


A  Welche Programme funktionieren mit EMULA 5.1

                    Diese Liste  besteht  aufgrund  von Tests, die  mit den 
                    Orginal-Programmen  gemacht wurden.  Mit folgenden Pro-
                    grammen l„uft der Emulator gar nicht:

                    1. Revolver      2. Spectrum


                    Mit  folgenden   Programm  l„uft  der   Emulator   nicht 
                    100%tig:

                    1. STAD          2. Omikron Basic  3. Bildschirmlupen
                    4. BigScreen     5. Neochrom       6. Cyber Paint
              

                    Mit folgenden Programmen l„uft  der Emulator laut Tests 
                    zu 100%:

                     1. 1st Word+    2. Signum II      3. Calamus
                     4. Star Writer  5. Degas Elite    6. Mono Star+
                     7. Degenis III+ 8. Cyber CAD 3D   9. Cyber Control
                    10. GFA Basic 2.0                 11. GFA Basic 3.0
                    12. Anti Viren Kit                13. Tempus
                    14. Mega Paint  15. Mega Paint II 16. Star Trash
                    17. GFA Draft   18. Little Painter
                    19. SM Shell    20. Suberboot     21. HDcache
                    22. KRAM        23. Bitte ein Bit 24. ARC Shell 1.98
                    25. Sagrotan    26. Snapshot      27. Outline
                    28. TeX         29. Suber Base    30. Turbo ST 1.6f
                    31. Alle Accs...



B  Fehlermeldungen von EMULA 5.1

          ?¨ Der Emulator ist schon installiert!

                    Der Emulator wurde vorher schon einmal aufgerufen.
                    
          ?¨ Die TOS-Version kann nicht ermittelt werden!
                    
                    Die aktuelle  TOS-Version kann nicht ermittelt  werden.
                    Dieses  kann vor  allem an fremden  Programmen  liegen.
                    Wollen Sie aber lieber EMULA benutzen wollen, m�žen Sie
                    einen Reset  ausf�hren oder  notfalls den  Rechner aus-
                    schalten (Vielleicht Virenbefall!).
                    
          ?¨ Eine alte EMULA-Version wurde vorher schon einmal
             gestartet. Soll ich einen Kaltstart ausf�hren (J)?
                       
                    Vorher wurde  eine alte  Version von  EMULA  gestartet. 
                    Wenn  Sie lieber  die neue Version  von EMULA  benutzen 
                    wollen, m�žen Sie jetzt einen Kaltstart ausf�hren. Dazu
                    sollten Sie die Taste J dr�cken.