Chapter  5

                              VGA
                            -------

                 ****************************************
                 *                                      *
                 ******       INTRODUCTION       ********
                 *                                      *
                 ****************************************



                 A. VIDEO MODE :
                    1. Text mode
                    2. Graphics mode

             
                 B. DISPLAY MEMORY ORGANIZATION

             
                 C. CHARACTER GENERATOR

             
                 D. COLOR PALETTE AND COLOR REGISTER

             
                 E. GRAPHICS READ AND WRITE MODES
                    1. Write modes : 0-3
                    2. Read modes  : 0-1
             
                 F. VGA REGISTER
                    1. General or External registers
                    2. Sequencer registers
                    3. CRTC registers
                    4. Graphics registers
                    5. Attribute registers
             
                 G. VGA BIOS DATA AREA

             
                 H. VIDEO POST SEQUENCE

        
                 I. VIDEO BIOS SERVICE ROUTINES
     



 
                  ************************************
                  *                                  *
                  *******     TEXT  MODES      *******
                  *                                  *
                  ************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mode       #chars            Display   page   Resolution    Buffer і
 і           (X/Y)   Char Box   Format    no.      in Pixels          і
 ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
 і 0,1       40/25     8 x 8    16/256K   8        320 x 200   B8000  і
 ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
 і 0*,1*     40/25     8 x 14   16/256K   8        320 x 350   B8000  і
 ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі     
 і 0+,1+     40/25     8 x 16   16/256K   8        320 x 400   B8000  і
 ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі  
 і 2,3       80/25     8 x 8    16/256K   8        640 x 200   B8000  і
 ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі 
 і 2*,3*     80/25     8 x 14   16/256K   8        640 x 350   B8000  і
 ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі 
 і 2+,3+     80/25     8 x 16   16/256K   8        640 x 400   B8000  і
 ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі 
 і 7         80/25     9 x 14   bw        8        720 x 350   B0000  і
 ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі  
 і 7+        80/25     9 x 16   bw        8        720 x 400   B0000  і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ 

Note:
   1. The asterisk (*) in the display mode indicates that VGA is in a text
   mode with 350 vertical lines.

   2. The plus (+) in the display mode indicates that VGA is in a text mode
   with 400 vertical lines.

   3. Display modes 0 through 6 emulate the Color Graphics Adapter(CGA).
   Mode 7 emulates the IBM Monochrome MDA or Hercules Monochrome graphics.

   4. The code "bw" stands for black and white or synonymously monochrome.






                  ************************************
                  *                                  *
                  *******    GRAPHICS MODES    *******
                  *                                  *
                  ************************************

  ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
  і   Mode    #chars            Display   page     Resolution  Buffer  і
  і  (Hex)    (X/Y)   Char Box  Format    no.      in Pixels           і
  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі  
  і  4,5      40/25     8 x 8   4/256K    1        320 x 200   B8000   і
  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
  і  6        80/25     8 x 8   2/256K    1        640 x 350   B8000   і
  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
  і  D        40/25     8 x 8   16/256K   8        320 x 200   A0000   і
  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
  і  E        80/25     8 x 8   16/256K   4        640 x 200   A0000   і
  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
  і  F        80/25     8 x 14  bw        2        640 x 350   A0000   і
  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
  і 10        80/25     8 x 14  16/256K   2        640 x 350   A0000   і
  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
  і 11        80/30     8 x 16  2/256K    1        640 x 480   A0000   і
  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД і
  і 12        80/30     8 x 16  16/256K   1        640 x 480   A0000   і
  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
  і 13        40/25     8 x 8   256/256K  1        320 x 200   A0000   і
  АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ




ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
і  MODE                                                                  і
і  (Hex)     # of Colors    # Bits per Plane  Bit Planes Affected  Notes і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   4,5          4           2                 0,1                  1    і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
і   6            2           1                 0                    2    і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
і   D           16           1                 0,1,2,3              3    і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
і   E           16           1                 0,1,2,3              3    і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
і   F            4           1                 0,2                  4    і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
і   10          16           1                 0,1,2,3              3    і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
і   11           2           1                 0                    2    і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
і   12          16           1                 0,1,2,3              3    і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   13         256           8                 0,1,2 or 3           5    і
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

   Notes:
   1.In modes 4 and 5, alternate bytes of data, each containing four
     pixels, are stored in bit plane 0 and bit plane 1. Bit plane 0
     contributes the low-order bit, and bit plane 1 contributes the
     high-order bit of the two-bit pixel.

   2.In modes 6 and 11 hex, each pixel consists of one bit in bit plane 0.

   3.In mode D,E,10,12 hex, each pixel corresponds to one bit in each of
     the four bit planes. Bit plane 0 contributes the low-order bit,
     followed by bit plane 1, and bit plane 2. Bit plane 3 contributes the
     high-order bit of the four bit pixel.

   4.In mode F hex, bit plane 0 contributes the low-order bit and bit plane
     2 contributes the high-order bit of the two bit pixel.

   5.In mode 13 hex, all four bit planes are chained together and each
     pixel consists of eight bits. The plane in which a pixel resides
     depends on the position of the pixel on the display. Each plane holds
     one-quarter of the pixels.



                  ************************************
                  *                                  *
                  *******   CHARACTER  FONTS   *******
                  *                                  *
                  ************************************


  There are 5 character fonts set supported:
  8 by 8 ,8 by 14, 8 by 16, 9 by 14, and 9 by 16.



  ASCII_8X8       db    00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H         ;ASCII 0
                  db    07EH,081H,0A5H,081H,0BDH,099H,081H,7EH  ;ASCII 1
                  db    07CH,0FEH,0D6H,0FEH,0C6H,0FEH,07CH,00H  ;ASCII 2
                  db    06CH,0FEH,0FEH,0FEH,07CH,038H,010H,00H  ;ASCII 3
                  db    010H,038H,07CH,0FEH,07CH,038H,010H,00H  ;ASCII 4
                  db    010H,038H,054H,0FEH,054H,010H,07CH,00H  ;ASCII 5
                  .
                  .
                  .
  ASCII_8X8_1     db    07CH,0C0H,0C6H,07CH,018H,0CH,078H,00H   ;ASCII 128
                  db    06CH,00H,0CCH,0CCH,0CCH,0CCH,076H,00H   ;ASCII 129
                  db    0CH,018H,03CH,066H,07EH,060H,03EH,00H   ;ASCII 131
                  db    038H,044H,078H,0CH,07CH,0CCH,076H,00H   ;ASCII 132
                  db    06CH,00H,078H,0CH,07CH,0CCH,076H,00H    ;ASCII 133
                  db    030H,018H,078H,0CH,07CH,0CCH,076H,00H   ;ASCII 134
                  db    038H,044H,078H,0CH,07CH,0CCH,076H,00H   ;ASCII 135
                  .
                  .
                  .
  ASCII_8X14      db    00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
                  db    00H,00H,00H,00H,00H                     ;ASCII 0
                  db    00H,00H,07EH,081H,0A5H,081H,081H,0BDH   
                  db    099H,081H,07EH,00H,00H,00H              ;ASCII 1
                  db    0H,00H,07EH,0FFH,0DBH,0FFH,0FFH,0C3H    
                  db    0E7H,0FFH,07EH,00H,00H,00H              ;ASCII 2
                  db    00H,00H,00H,06CH,0FEH,0FEH,0FEH,0FEH    
                  db    07CH,038H,010H,00H,00H,00H              ;ASCII 3
                  db    00H,00H,00H,010H,038H,07CH,0FEH,07CH
                  db    038H,010H,00H,00H,00H,00H               ;ASCII 4
                  .
                  .
                  .




  ASCII_8X16      db    00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
                  db    00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H     ;ASCII 0
                  db    00H,00H,07EH,081H,0A5H
                  db    081H,081H,0BDH,099H,081H,081H
                  db    07EH,00H,00H,00H,00H                    ;ASCII 1
                  db    00H,00H,07EH,0FFH,0FFH
                  db    0DBH,0FFH,0FFH,0C3H,0E7H
                  db    0FFH,07EH,00H,00H,00H,00H               ;ASCII 2
                  db    00H,00H,00H,00H,06CH,0FEH
                  db    0FEH,0FEH,0FEH,07CH,038H
                  db    010H,00H,00H,00H,00H                    ;ASCII 3
                  .
                  .
                  .
;
;       12 additional character of 8X14
;
ASCII_9X14   db      1dh,0H,00H,00H,00H,024H,066H,0FFH
             db      066H,024H,00H,00H,00H,00H,00H           ;code 1dh
             db      4dh,00H,00H,0C3H,0E7H,0FFH,0DBH
             db      0C3H,0C3H,0C3H,0C3H,0C3H,00H,00H,00H    ;code 4dh
             db      54h,00H,00H,0FFH,0DBH,099H,018H,018H
             db      018H,018H,018H,03CH,00H,00H,00H         ;code 54h
             db      56h,00H,00H,0C3H,0C3H,0C3H,0C3H
              .
              .
              .

ASCII_9X16   db      1dh,00H,00H,00H,00H,00H,024H,066H
             db      0FFH,066H,024H,00H,00H,00H,00H,00H,00H   ;code 1dh
             db      4dh,00H,00H,0C3H,0E7H,0FFH,0DBH,0C3H
             db      0C3H,0C3H,0C3H,0C3H,0C3H,00H,00H,00H,00H ;code 4dh
             db      54h,00H,00H,0FFH,0DBH,099H,018H,018H,018H
             db      018H,018H,018H,03CH,00H,00H,00H,00H      ;code 54h
             db      56h,00H,00H,0C3H,0C3H,0C3H,0C3H,0C3H,0C3H
             db      0C3H,066H,03CH,018H,00H,00H,00H,00H      ;code 56h
             db      57h,00H,00H,0C3H,0C3H,0C3H,0C3H,0C3H,0DBH
             db      0DBH,0DBH,0FFH,066H,00H,00H,00H,00H      ;code 57h
              .
              .
              .

  The 9 by 14 and 9 by 16 character font are referred to as the supplement
  character set. It is called supplemental because not all of the 256
  characters are provided. Typical characters that are included in the 
  supplement are quotation marks ("),the plus sign (+),the minus sign (-),
  M,T,V,W,X,Y,Z,m,v,w,and line-drawing symbols.


        
                  ************************************
                  *                                  *
                  ****     CHARACTER ATTRIBUTE    ****
                  *                                  *
                  ************************************

                        A. MONOCHROME MODE
                  

                     Mode 7: Monochrome Attributes
 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
    Background            Forground              Attribute
    (bit3 6-4)            (bits 2-0)
 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
    0                     0                      Black
    0                     1                      Underline
    0                     7                      Normal(white on black)
    7                     0                      Reversed(black on white)
    7                     7                      White



               Mode 7: Examples of Monochrome Attributes

 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
   Blink    Background   Intens   Forground    Code
   (Bit 7)  (bits 6-4)   (Bit 3)  (Bit 2-0)    (Hex)   Attribute
 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
   0        0            0        1            1       Underline
   0        0            1        1            9       Intense Underline
   0        7            0        0            70      Reversed
   0        7            1        0            74      Intense Reversed
   1        7            0        0            F0      Blinking Reversed
   1        7            1        0            F1      Intense Blinking
                                                       Reserved


                     Mode 7: Palette Registers
 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
   Register #      Register Value       Register #       Register Value
 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
   0               00                   8                10
   1               08                   9                18
   2               08                   A                18
   3               08                   B                18
   4               08                   C                18
   5               08                   D                18
   6               08                   E                18
   7               08                   F                18


  



                   B. SIXTEEN-COLOR MODE

             Default Colors for a 16-color Palette
       ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
         Palette Register (Hex)               Color
       ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
               0                              Black
               1                              Blue
               2                              Green
               3                              Cyan
               4                              Red
               5                              Magenta
               6                              Brown
               7                              White
               8                              Gray
               9                              Light Blue
               A                              Light Green
               B                              Light cyan
               C                              Light red
               D                              Light Magenta
               E                              Light Brown (yellow)
               F                              Bright White

 


     
                   C. ATTRIBUTE BYTE IN THE 16-COLOR MODE




              7     6     5     4     3     2     1     0
            ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
            і                      і                      і
            АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
                 Background             Forground

 

             7     6     5     4     3     2     1     0
            ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДї
            і                      і    і                 і
            АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДЕДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
                Background           і    Forground
                                     Font #


             7     6     5     4     3     2     1     0
            ЪДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
            і   і                  і                      і
            АДЕДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
              і    Background           Forground
             Blinking



             7     6     5     4     3     2     1     0
            ЪДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
            і   і                  і   і                  і
            АДЕДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДЕДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
              і     Background       і      Forground
            Blinking                Font #






Note:
1.  The character attribute byte is used to determine the character color,
    to determine the blinking status, and to select from one of the two
    character sets.

    Bit 3 of the character attribute byte is used either to select one of
    16 forground colors for the associated character or to choose from one
    of two resident character sets.

    Bit 7 is selected to have dual function of either being part of the
    background color code or being a switch for the blinking feature.

2.  The default alphanumeric characters are defined by the bit patterns
    in the first table in MAP 2, regardless of the value of bit 3 of the
    attribute bytes of the characters displayed.

    Changing the value in the Character Map Select register, changes the
    character definition tables associated with bit 3 of attribute bytes.

    If two different values appear in the bit fields in the Character Map 
    Select register, the value of bit 3 designates one of two different
    character definition tables.




                  ************************************
                  *                                  *
                  *******    VGA REGISTERS      ******
                  *                                  *
                  ************************************

                     General or External Registers
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД                
               Name                 Write (Hex)     Read (Hex)
               Misc. Output         3C2             3CC
               Feature Control      3DA/3BA         3CA
               Input Status #0                      3C2
               Input Status #1                      3DA/3BA
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД              



                     Sequencer Registers
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД              
               Name               Index        R/W Port(Hex)
               Address                x        3C4
               Reset                  0        3C5
               Clocking Mode          1        3C5
               Map Mask               2        3C5
               Character Map Select   3        3C5
               Memory Mode            4        3C5
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД              


                    Attribute Controller Registers
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД                  
               Name                  Index        R/W Port(Hex)
               Address                   x        3C0
               Palette                 0-F        3C1
               Mode Control             10        3C1
               Overscan Color           11        3C1
               Color Plane Enable       12        3C1
               Horizontal Pixel Panning 13        3C1
               Color Select             14        3C1
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД                  



                     Graphics Control Registers:
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД                  
               Name               Index        R/W Port(Hex)
               Graphics Address       x           3CE
               Set/Reset              0           3CF
               Enable Set/Reset       1           3CF
               Color Compare          2           3CF
               Data Rotate            3           3CF
               Read Map Select        4           3CF
               Mode                   5           3CF
               Miscellaneous          6           3CF
               Color Don't Care       7           3CF
               Bit Mask               8           3CF
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД                   



                     CRT Controller Registers
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД                   
               Name               Index        R/W Port(Hex)
        Address                       x        3D4/3B4
        Horizontal Total              0        3D5/3B5
        Horizontal Display End        1        3D5/3B5
        Start Horizontal Blank        2        3D5/3B5
        End Horizontal Blank          3        3D5/3B5
        Start Horizontal Retrace      4        3D5/3B5
        End Horizontal Retrace        5        3D5/3B5
        Vertical Total                6        3D5/3B5
        Overflow                      7        3D5/3B5
        Preset Row Scan               8        3D5/3B5
        Max Scan Line                 9        3D5/3B5
        Cursor Start                  A        3D5/3B5
        Cursor End                    B        3D5/3B5
        Start Address High            C        3D5/3B5
        Start Address Low             D        3D5/3B5
        Cursor Location High          E        3D5/3B5
        Cursor Location Low           F        3D5/3B5
        Vertical Retrace Start       10        3D5/3B5
        Vertical Retrace Low         11        3D5/3B5
        Vertical Display End         12        3D5/3B5
        Offset                       13        3D5/3B5
        Underline Location           14        3D5/3B5
        Start Vertical Blank         15        3D5/3B5
        End Vertical Blank           16        3D5/3B5
        Mode Control                 17        3D5/3B5
        Line Compare                 18        3D5/3B5
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД                   








                  ************************************
                  *                                  *
                  *******    MEMORY MAPPING     ******
                  *                                  *
                  ************************************





   The video buffer can be configured as the following :

    1). A000:0 -------  128K for mode D,E,F,10,11,12 and 13

    2). A000:0 -------   64K for character generator for text modes
 
    3). B000:0 -------   32k for mode 7 and 7+

    4). B800:0 -------   32K for text mode 0,1,2,3 and graphics modes 4,5,6









                  ************************************
                  *                                  *
                  *******  CHARACTER GENERATOR  ******
                  *                                  *
                  ************************************




     The character generator consists of the dot patterns that represent
 each character in the character set.


     The character dot patterns are stored in character boxes, each of
 which is 32 bytes long.


     Bits set to 1 in the character font will be displayed in the
 forground color, and bits reset to 0 will be displayed in the
 background color.


     The display memory consists of four display planes called bit planes,
 each being 64K bytes long.


     VGA supports eight font tables. Each table consists of 256 32-byte bit
 patterns, so the character box height is 32 scan lines. When the displayed
 character box contains fewer than 32 lines, the character generator
 ignored the extra bytes in each character definition.






      The character generator has 8 blocks illustrated in the following:

 

  A000:0   ЙННННННННН»            ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї  
           є Font 0 ДЧДДДДДДДДД 0 і         0          і
    2000   ЗДДДДДДДДДє            ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
           є Font 4  є          1 і         1          і                            
    4000   МННННННННН№            ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі   character 0
           є Font 1  є            і         .          і
    6000   ЗДДДДДДДДДє            і         .          і
           є Font 5  є            і         .          і
    8000   МННННННННН№            ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
           є Font 2  є         31 і        31          і
    A000   ЗДДДДДДДДДє       ДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДД
           є Font 6  є         32 і         0          і
    C000   МННННННННН№            ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі         
           є Font 3  є         33 і         1          і
    E000   ЗДДДДДДДДДє            ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
           є Font 7  є            і         .          і
           ИНННННННННј            і         .          і    character 1 
                                  і         .          і
                                  іДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі                  
                               63 і        31          і   
                             ДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДД
                               64 і         .          і        .
                                  і         .          і        .
                                  і         .          і        .
                              ДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДД
                                  і         0          і
                                  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
                                  і                    і
                                  і                    і     character 255
                                  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
                             8191 і        31          і
                                  АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ 





                  ***************************************************
                  *                                                 *
                  *******   GRAPHICS MODES PIXEL PROGRAMMING   ******
                  *                                                 *
                  ***************************************************

                  A. Relative Registers Accessed:

                     Graphics Control Registers:
                    
                     Name               Index        R/W Port(Hex)
                     Graphics Address       x           3CE
                     Set/Reset              0           3CF
                     Enable Set/Reset       1           3CF
                     Color Compare          2           3CF
                     Data Rotate            3           3CF
                     Read Map Select        4           3CF
                     Mode                   5           3CF
                     Miscellaneous          6           3CF
                     Color Don't Care       7           3CF
                     Bit Mask               8           3CF

                 B. Read/Write Mode
                    1. Write Mode 0 (EGA/VGA)
                    2. Write Mode 1 (EGA/VGA)
                    3. Write Mode 2 (EGA/VGA)
                    4. Write Mode 3 (VGA Only)

                    5. Read Mode 0 (EGA/VGA)
                    6. Read Mode 1 (EGA/VGA)






                  ***************************************
                  *                                     *
                  *******  PALETTE/COLOR REGISTER  ******
                  *                                     *
                  ***************************************

               
                          Palette Utilization
   ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
    Display Mode (hex)     Number of Colors     Palette Register Affected
     0,1                      16                     0-15
     2,3                      16                     0-15
     4,5                       4                     0,1,2,3
     6                         2                     0,1
     7                         4                     0,1,4,5
     D                        16                     0-15
     E                        16                     0-15
     F                         4                     0,1,4,5
     10                       16                     0-15
     11                        2                     0,1
     12                       16                     0-15
     13                      256                     0-15





                       Mode 7 Palette Defult Values
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
     Register  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
     Value     0  8  8  8  8  8  8  8  10 18 18 18 18 18 18 18
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

 


                       Mode F Palette Default Values
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
     Register  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
     Value     0  8  -  -  18 18 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД




         Mode 0,1,2,3 Palette Default Values ( 200 scan line)
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
     Register  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
     Value     0  1  2  3  4  5  14 7  38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД




     Mode 0*,1*,2*,3*  Palette Default Values ( 350, 400 )
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
     Register  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
     Value     0  1  2  3  4  5  6  7  10 11 12 13 14 15 16 17
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД





                       CGA-compatible Color Selection
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
     ATR 1    ATR 0   Set 1         Set 0        VGA Palette Register
     0        0       Background    Background    0
     0        1       Cyan          Green         1
     1        0       Magenta       Red           2
     1        1       White         Brown         3




                       Mode 6 Palette Default Values
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
     Register  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
     Value     0  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД




                       Mode 11 Palette Default Values
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
     Register  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
     Value     0  37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД




                   Mode D,E,10 and 12 Palette Default Values
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
     Register  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
     Value     0  1  2  3  4  5  14 7  38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД



                       Mode 13 Palette Default Values
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
     Register  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
     Value     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД



     . COLOR REGISTERS

     The VGA is equipped with 256 Color Registers. A pixel or character in 
     display memory consists of from one to eight bits of data. This data
     is used to address the 16 palette registers. The output of these
     palette registers is used in conjunction with the data in display
     memory to address the color registers. The color registers contain 
     the color codes that are output to the digital-to-analog converters
     (DAC). The output of the DAC are sent to the monitor. Each of the
     color registers consists of a red,green,and blue component. Each of
     these color components is six bits wide.
     

                   
     . COLOR REGISTERS ADDRESSING


     . COLOR REGISTER ORGANIZATION

       1. Four banks of 64 color registers
       2. Sixteen banks of 16 color registers
      

     . ACCESSING THE COLOR REGISTERS
 
       1. Modifying color registers through BIOS
       2. Modifying color registers directly

          Relative registers:

          ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
          Address       Read/Write    Function

              3C7       Write only    PEL address during read
              3C7       Read only     DAC state
              3C8       Read/Write    PEL address during write
              3C9       Read/Write    PEL data register
              3C6       Read/Write    PEL mask
          ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД





   . COLOR CONVERSION

    1. Gray Scale

       Gray shades are composed of equal amounts of red, green, and blue.
       White is the maximum gray scale value, and black is the minimum
       value. 
       The VGA allocates six bits per color which provides 64 possible
       gray scales. These 64 levels of gray scale are achived using the
       six-bit color fields within the color registers.


                        Gray scale using the color registers
                ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
      
                   Color Register Value            Gray Scale
                 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД                                  
                    Red   Green   Blue
                    0        0       0             0% saturation
                    1        1       1           1.6% saturation
                    2        2       2           3.2% saturation
                    .        .       .           .
                    .        .       .           .
                    .        .       .           .
                   63       63      63           100% saturation
      



    2. Summing Colors to Gray Scale

             GRAY SCALE = (0.30 X RED) + (0.59 X GREEN) + (0.11 X BLUE)

    3. Relative BIOS Calls

    ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
     AH      Subfunction (Hex)                 Function

     10       AL = 1B          Sum color values immediately to gray scale
     12       BL = 33          Enable/Disable summing to gray scale at
                               mode set








                  ************************************
                  *                                  *
                  *******    VGA BIOS CALLS     ******
                  *                                  *
                  ************************************



                              CONTROL
       ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

       Mode Set
       Select Active Display Page
       Select Alternate Print Screen Routine
       Video Enable/Disable
       Display Switch
       Video Screen On/Off



                          RETURN STATE
       ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
       Return Curren Video State
       Return Video Information
       Read/Write Display Combination Code
       Return Functionality/State Information
       Save/Restore Video State




                         INTERACTIVE
       ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
       Set Cursor Type
       Set Cursor Position
       Read Cursor Position
       Cursor Emulation









                         TEXT
       ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
       Scroll Active Page Up
       Scroll Active Page Down
       Read Character/Attribute
       Write Character/Attribute
       Write Character Only
       Write Teletypewriter to Active Page
       Select Scan Lines for Text Modes
       Write String







                        GRAPHICS
       ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

       Write Dot
       Read Dot


 





                           PALETTE
       ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
       Set Color Palette
       Set Individual Palette Register
       Set Overscan (Boarder) Register
       Set All Palette Registers and Overscan
       Toggle Intensity/Blinking Bit
       Read Individual Palette Register
       Read Overscan Resister
       Read all Palette Registers and Overscan
       Default Palette Loading During Mode Set





                       COLOR REGISTERS
       ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
       Set Individual Color Register
       Set block of Color Registers
       Select Color Page
       Read Individual Color Register
       Read Block of Color Registers
       Read Current Color Page Number
       Sum Color Values to Gray Scale
       Default Palette Loading During Mode Set
       Summing to Gray Scales










                    CHARACTER GENERATOR 
       ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
       User text Load with Reset
       ROM Monochrome Set with Reset
       ROM 8x8 Character Set Load with Reset
       Set Block Specifier           
       ROM 8x16 Character Set Load with Reset
       User Alpha Load
       ROM Monochrome Set
       ROM 8x8 Character Set Load 
       ROM 8x16 Character Set Load
       User Graphics Characters INT 1FH (8x8)
       User Graphics Characters
       Graphics Mode ROM 8x14 Character Set Load
       Graphics Mode ROM 8x8 Character Set Load 
       Graphics Mode ROM 8x16 Character Set Load
       Return Character Generator Information




               ******************************************
               *                                        *        
               ***   VGA POST (DIAGNOSTIC) SEQUENCE   ***
               *                                        *
               ******************************************

 
           ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
           і      Disable        і
           і        VGA     1*   і
           АДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДЩ     ЪДДДДДДДДДДДДДДДДї
                     і                 і                і
                     і                 і                і
           ЪДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДї     і      ЪДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДї
           і   Check Other       і     і      і     Dual Monitor    і
           і  Display Card Exit? і     і      і        Test    7*   і
           і                2*   і     і      АДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДЩ
           АДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДЩ     і                і
                     і                 і                і
                     і                 і      ЪДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДї
           ЪДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДї     і      і     Set Mode        і
           і       Enable        і     і      і                8*   і
           і        VGA     3*   і     і      АДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДЩ
           АДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДЩ     і                і
                     і                 і                і
                     і                 і      ЪДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДї
           ЪДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДї     і      і   Test Vertical     і
           і   Set Corresponding і     і      і   Retrace Signal 9* і
           і   Video Interrupt   і     і      АДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДЩ
           і   Vectors      4*   і     і                і
           АДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДЩ     і                і
                     і                 і      ЪДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДї
                     і                 і      і      Show ACER      і
           ЪДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДї     і      і      Copyright      і
           і     Test Video      і     і      АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
           і       Buffer   5*   і     і
           АДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДЩ     і
                     і                 і
                     і                 і
           ЪДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДї     і
           і     Sense Monitor   і     і
           і        Type    6*   і     і
           АДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДЩ     і
                     і                 і
                     і                 і
                     АДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
                    


Note 1:
    Wake up VGA chip by programming port 46E8 hex bit 4 to 1.
    Program port 102 hex bit 0 to 1.
    Program port 46E8 hex bit 3 to 0 (disable the accessing of VGA
    memory and I/O) for the sake of testing other display cards' presence.

Note 2:
    By writing 4 words to VRAM (B000h & B800h)
    read back
    If VRAM R/W O.K then set the correct equip_flag (40:10) value.


Note 3:
    Program port 46E8 hex bit 3 to 1 (enable the accessing of VGA memory
    and I/O).

Note 4:
       INT 10h  : service routine entry
       INT 1Fh  : 2nd 128 8x8 ascii code
       INT 43h  : 1st 128 8x8 ascii code
       INT 1Dh  : point to the CGA compatible table
       INT 6dh  : keep the same value as INT 10h vector
       INT 42h  : IBM (CGA,MDA,MGA) original INT 10 vector (F000:F065) 

Note 5:
       By writing pattern to VRAM then read back.
       If error occurs, sound 1 long 2 short error beep.

Note 6:
       R G B -- 12h,12h,12h  If port 3C2h bit 4 on, color monitor
       R G B --   4,12h,4    If port 3C2h bit 4 on, mono monitor
       else, no monitor attached.

Note 7:
       Set corresponding values to BIOS data area.

Note 8:
       Set CRT mode according to the current flags setting.

Note 9:
       Read input status register (3DA/3BA), if error occures, sound 
       1 long 3 short error beep.